Цветной индикатор напряжения аккумулятора

http://www.radiotime.narod.ru/

О.Н.Пзртала. г. Киев

В ряде устройств напряжение но автомобильном аккумуляторе контролируется по числу светящихся светодиодов (обычно 5-6). Чем больше светодиодов светится, тем выше напряжение на аккумуляторе. Но в этом случае легко ошибиться, если не считать светящиеся светодиоды.

В данном устройстве используется только один светодиод, но зато трехцветный. За счет включения одного, двух или всех трех светодиодов можно получить семь различных цветов (не считая черного) и по цвету свечения определить, насколько заряжен аккумулятор. Ошибка здесь исключена (если только пользователь не дальтоник).

Схема прибора показана на рисунке. Собственно индикатор представляет собой аналого-цифровой преобразователь параллельного типа. Напряжение аккумулятора Uакк поступает в две цепи: на стабилизатор напряжения DA3 тип КР142ЕН5А, который обеспечивает остальным цепям схемы напряжение +5 В и на делитель R1 - R2, который делит напряжение аккумулятора в 3 раза. Это значит, что напряжение 14,4 В превращается в 4.8 В и последовательно все показано в табл.1

Разделенное на 3 раза напряжение поступает на минусовые входы 7 компараторов микросхем DA1, DA2. На плюсовые входы этих компараторов поступает напряжение со звеньев последовательного делителя напряжения на резисторах R3...RI0. Сопротивления этих резисторов подобраны так, что стабилизированное напряжение +5 В с выхода DA3 превращается в ряд последовательных напряжений: между R3 и R4 - 4,8 В, между R4 и R5 -4,66 В, между R5 и R6 - 4,53 В и далее по правой колонке табл.1

Таким образом, если напряжение но аккумуляторе ниже 12 В, то но выход всех компараторов будут напряжения лог. "О". Далее, при напряжении от 12 до 12,4 В на выходе самого нижнего по схеме компаратора будет лог"1"  , а на остальных - лог. "О". При последовательном подъеме напряжения логические "1" будут появляться на все большем числе компараторов, считая снизу. При напряжении более 14,4 В лог." 1" будут на всех выходах компараторов.

Шифратор DDI преобразует выходной код компараторов в трехразрядный двоичный код, как показано в табл.2.

Если старший разряд двоичного кода с выхода DD1 (9-й вывод) подать на красный светодиод трехцветного светодиода HL1, средний разряд (7-й вывод) на зеленый светодиод, а младший разряд (6 вывод) -на синий светодиод, то полученные комбинации показаны в 4-Й колонке табл.2. Сразу бросается в глаза, что последовательность несколько не та, которая необходима. Необходимая последовательность переходов цвета от холодных к теплым показана в табл.3

Сравним последние две колонки в табл.3. Оказывается, два старших разряда необходимого кода точно повторяют два старших разряда исходного кода. А вот третий (младший) разряд нужно преобразовать: когда значения двух старших разрядов одинаковы, то младший разряд повторяет исходный код, а если неодинаковы, то значения младшего разряда - противоположные. Такая логика реализуется на двух элементах типа ИСКСПЮЧАЮЩЕЕ-ИЛИ микросхемы DD2. Нижний элемент этой микросхемы сравнивает значения двух старших разрядов: если они одинаковы - на его выходе будет лог. "О", если неодинаковы - лог. "1". Верхний элемент этой микросхемы работает как управляемый инвертор, если на его вывод 2 с нижнего элемента поступает лог. "О", то сигнал младшего разряда, поступающий на вывод 1 DD2, не инвертируется, а если поступает лог. "1"  - инвертируется, что собственно и требовалось.

На транзисторах VT1 ...VT3 собраны драйверы трех светодиодов комплекта HL1. Нужно обратить внимание на то, что прямое падение напряжения на красном светодиоде составляет порядка 2,5 В, а на зеленом и синем - до 4 В. Поэтому сопротивления в коллекторных цепях драйверов розные R14 - 240 Ом, R15, R16 - по 100 Ом При этом обеспечивается прямой ток в каждом светодиоде 10 мА. Чтобы его увеличить вдвое, нужно в 2 раза уменьшить коллекторные сопротивления. На рисунке показана схема включения для светодиодов с общим анодом. Для светодиодов с общим катодом нужно применять транзисторы другого типа проводимости (например, КТ361).

Для справки приведены параметры трехцветных светодиодов фирмы НВ Electronic Components в табл.4.

Параметры, указанные в табл.4:1 - длина волны; Unp - прямое падение напряжения на светодиоде при токе 20 мА; lv - яркость светодиода при токе 20 мА; q - угол рассеяния света.

Источник: журнал «Радиосхема»№1, 2006г.