ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО СО СВЕТОВЫМ СИГНАЛИЗАТОРОМ

http://www.radiotime.narod.ru/

Электронное зарядное устройство с сигнализатором уровня зарядки аккумуляторных батарей обеспечивает визуальный контроль за состоянием процесса зарядки в ее крайних состояниях, что позволяет продлить срок эксплуатации аккумуляторов. Зарядное устройство подает световой сигнал как при напряжении на аккумуляторе ниже установленного, так и при напряжении выше предельно допустимого. Работает зарядное устройство от сети переменного тока напряжением 220 или 127 В частотой 50 Гц в условиях умеренно холодного климата при температуре окружающей среды от +5 до +35°С, относительной влажности воздуха до 85 % при температуре +22°С и пониженном атмосферном давлении до 200 мм рт.ст.

Принципиальная электрическая схема зарядного устройства со световой сигнализацией окончания процесса зарядки аккумулятора приведена на рис. 4.9.

Зарядное устройство включает входное устройство; сетевой понижающий трансформатор питания: выпрямитель; электронное устройство управления режимом зарядки аккумулятора; выходное устройство с измерительными приборами.

Входная цепь зарядного устройства состоит из электрического соединителя XI, который соединен с электрическим кабелем длиной не менее 1,5 м; сетевого фильтра, выполненного на конденсаторах С1 и С2. Для предохранения устройства от коротких замыканий и перегрузок при работе от сети переменного тока напряжением 220 или 127 В предусмотрено включение предохранителя. Включение зарядного устройства в сеть контролируется индикаторной лампой HL1. Включение устройства на зарядку аккумулятора осуществляется переключателем SA1.

В выпрямительном устройстве применен сетевой понижающий трансформатор питания Т1, обеспечивающий гальваническую развязку входных цепей зарядного устройства от электронной схемы контроля, а также дополнительную электробезопасность, трансформируя высокое напряжение, действующее на первичной обмотке в достаточно низкое напряжение — на вторичной обмотке. Моточные данные трансформатора приведены в табл. 4.4. Трансформатор изготавливают на магнитопроводе типа Ш или ШЛ с набором в пакет с площадью активного сечения стали не менее 8 см . Вторичная обмотка трансформатора имеет несколько отводов, которые позволяют получать на выходе переменное напряжение со ступенчатым регулированием в пределах 11...15,5 В. В зарядном устройстве можно использовать унифицированные трансформаторы типов ТН, ТПП или накальную обмотку со старого лампового телевизора.

На выходе трансформатора смонтирован выпрямитель, собранный по однофазной, двухполупериодной мостовой схеме на четырех выпрямительных диодах средней мощности VD1—VD4. Выпрямленное пульсирующее напряжение постоянного тока подается на зажимы выходного устройства Х2, ХЗ, к которым подключается аккумуляторная батарея. Питание электронного сигнализатора осуществляется также от зарядного устройства. При этом производится контроль за напряжением зарядки аккумулятора. Регулирующий элемент выполнен на транзисторе VT1, а на транзисторах VT2 и VT3 — триггер, который сохраняет свое равновесное состояние между крайними значениями зарядного напряжения. В случае, если напряжение будет ниже или выше заданных значений, триггер включит сигнальную лампу, которая находится в коллекторной цепи транзистора VT3, При скачкообразном изменении состояния триггера происходит бросок тока в коллекторной цепи. При включении зарядного устройства в сеть и при подключении аккумуляторной батареи к зажимам Х2 и ХЗ напряжение с делителя Ro R7 подается на базу транзистора VT2, Если это напряжение ниже порога срабатывания (например, 12,5 В), то триггер переключается в состояние, при котором выходной транзистор открыт и индикаторная лампа светится с полным накалом. Если напряжение на базе транзистора VT2 выше порога срабатывания (например, 12,6 В), то триггер переключается в состояние, при котором выходной транзистор закрыт и индикаторная лампа не светится.

Напряжение с заряжаемого аккумулятора через делитель напряжения R4 R5 подается на базу транзистора VT1, у которого переход коллектор-эмиттер шунтирует базовую цепь VT2. При напряжении переменного тока на вторичной обмотке трансформатора и на аккумуляторе выше верхнего порога срабатывания (например, 14,5 В) транзистор VT1 переходит в режим насыщения, при котором транзистор VT3 открывается, так как триггер переключается, передавая команду на регулирующий элемент.

Изготовить зарядное устройство можно как самостоятельный прибор в прямоугольном корпусе из металла или из ударопрочной пластмассы. На лицевой стороне прибора необходимо расположить измерительные приборы и ручки управления.

В зарядном устройстве со световым сигнализатором применены элементы следующих типов: резисторы Rl—R6, R8 типа ВСа, R7 типа СП-1, R9 — проволочный самодельный сопротивлением 2 Ом; конденсаторы С1 и С2 типа МБМ2-400В или К40П, СЗ типа К50-3; переключатели SA1 типа П1Т-1-1 или ТП2-1-2, SA2 типа ПГК-11П1Н; предохранители FU1, FU2 типа ПМ1-2А; индикаторные лампы HL1 типа ТН-0,2, HL2 типа КМ12-90 или А12-1,5; измерительные приборы РА1 типа 4208, PV1 типа Ml692; сетевой понижающий трансформатор Т1 типа ТС; электрические соединители XI типа "вилка" с электрическим кабелем длиной 1,5 м, Х2, ХЗ типа КМЗ-1.

В зарядном устройстве могут быть использованы и другие аналогичные элементы, не ухудшающие его основные параметры. Транзистор типа КТ814 можно заменить на транзистор типа КТ816, выпрямительный диод типа Д214 — на диод типа Д242, индикаторную лампу типа КМ12-90 — на индикаторную лампу типа А12-1,5.

При правильном монтаже комплектующих элементов настройка зарядного устройства сводится к подбору резисторов R4 и R6. Для регулировки устройства к зажимам Х2 и ХЗ подключается внешний источник питания, полярность включения которого должна соответствовать указанной на схеме. Источник постоянного тока должен обеспечивать регулирование выходного напряжения в пределах 0...18 В.

Во время регулирования зарядное устройство должно быть отключено от сети переменного тока. При отсоединенном резисторе R4 и при среднем положении движка переменного резистора R7, устанавливают при помощи внешнего источника тока напряжение на вольтметре 12,5 В; затем подбирают сопротивление резистора R6 так, чтобы индикаторная лампа HL2 светилась на полный накал. Точность установки напряжения обеспечивается в пределах ±0,2 В. После этого резистор R4 устанавливают на свое место, а резистор R6 отпаивают. От внешнего источника тока на зарядное устройство подают напряжение 14,5 В. Затем, подбирая сопротивление резистора R4, добиваются такого положения, чтобы индикаторная лампа загорелась до полного накала. После окончания регулирования к зарядному устройству подсоединяют аккумуляторную батарею и включают его в сеть переменного тока.

Основные технические данные зарядного устройства со световым сигнализатором

Номинальное напряжение питающей сети

переменного тока, В  	;		127 или 220

Пределы изменения напряжения питающей

сети переменного тока, %		+10...-15

Коэффициент нелинейных искажений питающей

сети переменного тока, %, не более   		12

Напряжение питания от внешнего источника постоянного тока для регулирования зарядного

устройства, В		0...18

Напряжение на вторичной обмотке сетевого понижающего трансформатора, В, на выводах:

4 и 10   		15,5

4и9		14,8

4и8		14,2

4и7		13,5

4и6		12,8

4и5		12

Зарядный ток, А   		0...7

Мощность, потребляемая от сети при зарядке

аккумулятора, Вт, не более		90

Напряжение нижнего порога срабатывания и

отключения индикаторной лампы HL2, В		12

Напряжение верхнего порога срабатывания

устройства автоматического контроля, В   		14,5

Максимальная мощность зарядного устройства, Вт   		100

Переменная составляющая напряжения (эф.)

на выходе зарядного устройства, В		0,5

КПД, не более   		0,8

И.Н.Сидоров, «Электроника дома и в саду», МРБ№1219.