Основные характеристики зарубежных транзисторов

| Основные характеристики зарубежных транзисторов |
| --- |
| GE-N - германиевый n-p-n GE-P - германиевый p-n-p SI-N - кремниевый n-p-n SI-P - кремниевый p-n-p ...-DARL - составной | ...+D - с диодом N-FET - полевой с n-каналом P-FET - полевой с p-каналом ARRAY - транзисторная матрица |
| 2N109 GE-P 35V 0.15A 0.165W | 2N1304 GE-N 25V 0.3A 0.15W 10MHz |
| 2N1305 GE-P 30V 0.3A 0.15W 5MHz | 2N1307 GE-P 30V 0.3A 0.15W B>60 |
| 2N1613 SI-N 75V 1A 0.8W 60MHz | 2N1711 SI-N 75V 1A 0.8W 70MHz |
| 2N1893 SI-N 120V 0.5A 0.8W | 2N2102 SI-N 120V 1A 1W <120MHz |
| 2N2148 GE-P 60V 5A 12.5W | 2N2165 SI-P 30V 50mA 0.15W 18MHz |
| 2N2166 SI-P 15V 50mA 0.15W 10MHz | 2N2219A SI-N 40V 0.8A 0.8W 250MHz |
| 2N2222A SI-N 40V 0.8A 0.5W 300MHz | 2N2223 2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50 |
| 2N2223A 2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50 | 2N2243A SI-N 120V 1A 0.8W 50MHz |
| 2N2369A SI-N 40V 0.2A .36W 12/18ns | 2N2857 SI-N 30V 40mA 0.2W >1GHz |
| 2N2894 SI-P 12V 0.2A 1.2W 60/90ns | 2N2905A SI-P 60V 0.6A 0.6W 45/100 |
| 2N2906A SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100 | 2N2907A SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100 |
| 2N2917 SI-N 45V 0.03A >60Mz | 2N2926 SI-N 25V 0.1A 0.2W 300MHz |
| 2N2955 GE-P 40V 0.1A 0.15W 200MHz | 2N3019 SI-N 140V 1A 0.8W 100MHz |
| 2N3053 SI-N 60V 0.7A 5W 100MHz | 2N3054 SI-N 90V 4A 25W 3MHz |
| 2N3055 SI-N 100V 15A 115W 800kHz | 2N3055 SI-N 100V 15A 115W 800kHz |
| 2N3055H SI-N 100V 15A 115W 800kHz | 2N3251 SI-P 50V 0.2A 0.36W |
| 2N3375 SI-N 40V 0.5A 11.6W 500MHz | 2N3439 SI-N 450V 1A 10W 15MHz |
| 2N3440 SI-N 300V 1A 10W 15MHz | 2N3441 SI-N 160V 3A 25W POWER |
| 2N3442 SI-N 160V 10A 117W 0.8MHz | 2N3495 SI-P 120V 0.1A 0.6W >150MHz |
| 2N3502 SI-P 45V 0.6A 0.7W 200MHz | 2N3553 SI-N 65V 0.35A 7W 500MHz |
| 2N3571 SI-N 30V 0.05A 0.2W 1.4GHz | 2N3583 SI-N 250/175V 2A 35W >10MHz |
| 2N3632 SI-N 40V 0.25A 23W 400MHz | 2N3646 SI-N 40V 0.2A 0.2W |
| 2N3700 SI-N 140V 1A 0.5W 200MHz | 2N3707 SI-N 30V 0.03A 0.36W 100MHz |
| 2N3708 SI-N 30V 0.03A 0.36W 80MHz | 2N3716 SI-N 100V 10A 150W 4MHz |
| 2N3725 SI-N 80V 0.5A 1W 35/60ns | 2N3740 SI-P 60V 4A 25W >4MHz |
| 2N3741 SI-N 80V 4A 25W >4MHz | 2N3742 SI-N 300V 0.05A 1W >30MHz |
| 2N3767 SI-N 100V 4A 20W >10MHz | 2N3771 SI-N 50V 30A 150W POWER |
| 2N3772 SI-N 100V 20A 150W POWER | 2N3773 SI-N 160V 16A 150W POWER |
| 2N3792 SI-P 80V 10A 150W 4MHz | 2N3819 N-FET 25V 20mA 0.36W |
| 2N3820 P-FET 20V 15mA 0.36W | 2N3821 N-FET 50V 2.5mA 0.3W |
| 2N3824 N-FET 50V 10mA 0.3W <250E | 2N3866 SI-N 55V 0.4A 1W 175MHz |
| 2N3904 SI-N 60V 0.2A .35W 300MHz | 2N3906 SI-P 40V 0.2A .35W 250MHz |
| 2N3909 P-FET 20V 10MA 0.3W | 2N3958 N-FET 50V 5mA 0.25W |
| 2N3963 SI-P 80V 0.2A 0.36W >40MHz | 2N3972 N-FET 40V 50mA 1.8W |
| 2N4001 SI-N 100V 1A 15W 40MHz | 2N4033 SI-P 80V 1A 0.8W 150MHz |
| 2N4036 SI-P 90V 1A 1W 60MHz | 2N409 GE-P 13V 15mA 80mW 6.8MHz |
| 2N4126 SI-P 25V 200mA HF | 2N4220 N-FET 30V 0.2A |
| 2N4236 SI-P 80V 3A 1W >3MHz | 2N427 GE-P 30V 0.4A 0.15W B>40 |
| 2N428 GE-P 30V 0.4A 0.15W B>60 | 2N4286 SI-N 30V 0.05A 0.25W |
| 2N4287 SI-N 45V 0.1A 0.25W 40MHz | 2N4291 SI-P 40V 0.2A 0.25W 150MH |
| 2N4302 N-FET 30V 0.5mA 0.3W | 2N4347 SI-N 140V 5A 100W 0.8MHz |
| 2N4348 SI-N 140V 10A 120W >0.2MHz | 2N4351 N-FET 30V 30mA 0.3W 140KHz |
| 2N4391 N-FET 40V 50mA 30E Up<10V | 2N4392 N-FET 40V 25mA 60E Up<5V |
| 2N4393 N-FET 40V 5mA 100E Up<3V | 2N4401 SI-N 60V 0.6A 200MHz |
| 2N4403 SI-P 40V 0.6A 200MHz | 2N4416 N-FET 30V 15mA VHF/UHF |
| 2N4420 SI-N 40V 0.2A 0.36W | 2N4427 SI-N 40V 0.4A 1W 175MHz |
| 2N4906 SI-P 80V 5A 87.5W >4MHz | 2N4920 SI-P 80V 1A 30W |
| 2N4923 SI-N 80V 1A 30W | 2N5038 SI-N 150V 20A 140W 0.5us |
| 2N5090 SI-N 55V 0.4A 4W 5mA | 2N5109 SI-N 40V 0.5A 2.5W 1.5GHz |
| 2N5116 P-FET 30V 5mA 150E Up<4V | 2N5154 SI-N 100V 2A 10W |
| 2N5179 SI-N 20V 50mA 0.2W >1GHz | 2N5192 SI-N 80V 4A 40W 2MHz |
| 2N5240 SI-N 375V 5A 100W >2MHz | 2N5298 SI-N 80V 4A 36W >0.8MHz |
| 2N5308 N-DARL 40V 0.3A 0.4W B>7K | 2N5320 SI-N 100V 2A 10W AFSWITCH |
| 2N5322 SI-P 100V 2A 10W AFSWITCH | 2N5401 SI-P 160V 0.6A 0.31W |
| 2N5416 SI-P 350V 1A 10W 15MHz | 2N5433 N-FET 25V 0.4A 0.3W 7E |
| 2N5457 N-FET 25V 1mA Up<6V | 2N5458 N-FET 25V 2.9mA UNI |
| 2N5460 P-FET 40V 5mA Up<6V GEN.P | 2N5461 P-FET 40V 9mA 0.31W |
| 2N5462 P-FET 40V 16mA Up<9V GEN. | 2N5484 N-FET 25V 5mA 0.31W |
| 2N5485 P-FET 25V 4mA Up<4V | 2N5551 SI-N 180V 0.6A 0.31W VID. |
| 2N5589 SI-N 36V 0.6A 3W 175MHz | 2N5639 N-FET 30V 10mA 310mW |
| 2N5672 SI-N 150V 30A 140W 0.5us | 2N5680 SI-P 120V 1A 1W |
| 2N5682 SI-N 120V 1A 1W >30MHz | 2N5684 SI-P 80V 50A 200W |
| 2N5686 SI-N 80V 50A 300W >2MHz | 2N5770 SI-N 30V 0.05A 0.7W >900MHz |
| 2N5771 SI-P 15V 50mA 625mW >850MHz | 2N5876 SI-P 80V 10A 150W >4MHz |
| 2N5878 SI-N 80V 10A 150W >4MHz | 2N5879 SI-N 60V 10A 150W >4MHz |
| 2N5884 SI-P 80V 25A 200W AFPOWSW | 2N5886 SI-N 80V 25A 200W >4MHz |
| 2N6031 SI-P 140V 16A 200W 1MHz | 2N6050 P-DARL+D 60V 12A 100W |
| 2N6059 SI-N 100V 12A 150W | 2N6083 SI-N 36V 5A PQ=30W 175MHz |
| 2N6098 SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH | 2N6099 SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH |
| 2N6109 SI-P 60V 7A 40W 10MHz | 2N6124 SI-P 45V 4A 40W |
| 2N6211 SI-P 275V 2A 20W 20MHz | 2N6213 SI-P 400V 2A 35W >20MHz |
| 2N6248 SI-P 110V 15A 125W >6MHz | 2N6284 N-DARL 100V 20A 160W B>75 |
| 2N6287 P-DARL 100V 20A 160W | 2N6292 SI-N 80V 7A 40W |
| 2N6356 N-DARL 50V 20A 150W B>150 | 2N6422 SI-P 500V 2A 35W >10MHz |
| 2N6427 N-DARL 40V 0.5A 0.625W | 2N6476 SI-P 130V 4A 16W 5MHz |
| 2N6488 SI-N 90V 15A 75W | 2N6491 SI-P 90V 15A 30W |
| 2N6517 SI-N 350V 0.5A 0.625W >40 | 2N6520 SI-P 350V 0.5A 0.625W >40 |
| 2N6547 SI-N 850/400V 15A 175W | 2N6556 SI-P 100V 1A 10W >75MHz |
| 2N6609 SI-P 160V 16A 150W 2MHz | 2N6660 N-FET 60V 2A 6.25W 3E |
| 2N6661 N-FET 90V 2A 6.2W 4E | 2N6675 SI-N 400V 15A |
| 2N6678 SI-N 400V 15A | 2N6716 SI-N 60V 2A 2W 50MHz |
| 2N6718 SI-N 100V 2A 2W 50MHz | 2N6725 N-DARL 60V 2A 1W B>15K |
| 2N6728 SI-P 60V 2A 2W >50MHz | 2N697 SI-N 60V 1A 0.6W <50MHz |
| 2N7002 N-FET 60V 0.115A 0.2W 7E5 | 2N914 SI-N 40V 0.5A <40/40NS SW |
| 2N918 SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz |  |
| 2SA1006B SI-P 250V 1.5A 25W 80MHz |  |
| 2SA1009 SI-P 350V 2A 15W | 2SA1011 SI-P 160V 1.5A 25W 120MHz |
| 2SA1013 SI-P 160V 1A 0.9W 50MHz | 2SA1015 SI-P 50V 0.15A 0.4W 80MHz |
| 2SA1016 SI-P 100V 0.05A 0.4W 110MHz | 2SA1017 SI-P 120V 50mA 0.5W 110MHz |
| 2SA1018 SI-P 250V 70mA 0.75W >50MHz | 2SA1020 SI-P 50V 2A 0.9W 100MHz |
| 2SA1027 SI-P 50V 0.2A 0.25W 100MHz | 2SA1029 SI-P 30V 0.1A 0.2W 280MHz |
| 2SA1034 SI-P 35V 50mA 0.2W 200MHz | 2SA1037 SI-P 50V 0.4A 140MHz FR |
| 2SA1048 SI-P 50V 0.15A 0.2W 80MHz | 2SA1049 SI-P 120V 0.1A 0.2W 100MHz |
| 2SA1061 SI-P 100V 6A 70W 15MHz | 2SA1062 SI-N 120V 7A 80W 15MHz |
| 2SA1065 SI-P 150V 10A 120W 50MHz | 2SA1084 SI-P 90V 0.1A 0.4W 90MHz |
| 2SA1103 SI-P 100V 7A 70W 20MHz | 2SA1106 SI-P 140V 10A 100W 20MHz |
| 2SA1110 SI-P 120V 0.5A 5W 250MHz | 2SA1111 SI-P 150V 1A 20W 200MHz |
| 2SA1112 SI-P 180V 1A 20W 200MHz | 2SA1115 SI-P 50V 0.2A 200MHz UNI |
| 2SA1120 SI-P 35V 5A 170MHz | 2SA1123 SI-P 150V 50mA 0.75W 200MHz |
| 2SA1124 SI-P 150V 50mA 1W 200MHz | 2SA1127 SI-P 60V 0.1A 0.4W 200MHz |
| 2SA1141 SI-P 115V 10A 100W 90MHz | 2SA1142 SI-P 180V 0.1A 8W 180MHz |
| 2SA1145 SI-P 150V 50mA 0.8W 200MHz | 2SA1150 SI-P 35V 0.8A 0.3W 120MHz |
| 2SA1156 SI-P 400V 0.5A 10W POWER | 2SA1160 SI-P 20V 2A 0.9W 150MHz |
| 2SA1163 SI-P 120V 0.1A 100MHz | 2SA1170 SI-P 200V 17A 200W 20MHz |
| 2SA1185 SI-P 50V 7A 60W 100MHz | 2SA1186 SI-P 150V 10A 100W |
| 2SA1200 SI-P 150V 50mA 0.5W 120MHz | 2SA1201 SI-P 120V 0.8A 0.5W 120MHz |
| 2SA1206 SI-P 15V 0.05A 0.6W | 2SA1207 SI-P 180V 70mA 0.6W 150MHz |
| 2SA1208 SI-P 180V 0.07A 0.9W | 2SA1209 SI-P 180V 0.14A 10W |
| 2SA1210 SI-P 200V 0.14A 10W | 2SA1213 SI-P 50V 2A 0.5W 120MHz |
| 2SA1215 SI-P 160V 15A 150W 50MHz | 2SA1216 SI-P 180V 17A 200W 40MHz |
| 2SA1220A SI-P 120V 1.2A 20W 160MHz | 2SA1221 SI-P 160V 0.5A 1W 45MHz |
| 2SA1225 SI-P 160V 1.5A 15W 100MHz | 2SA1227A SI-P 140V 12A 120W 60MHz |
| 2SA1232 SI-P 130V 10A 100W 60MHz | 2SA1241 SI-P 50V 2A 10W 100MHz |
| 2SA1242 SI-P 35V 5A 1W 170MHz | 2SA1244 SI-P 60V 5A 20W 60MHz |
| 2SA1249 SI-P 180V 1.5A 10W 120MHz | 2SA1261 SI-P 100V 10A 60W POWER |
| 2SA1262 SI-P 60V 4A 30W 15MHz | 2SA1264N SI-P 120V 8A 80W 30MHz |
| 2SA1265N SI-P 140V 10A 100W 30MHz | 2SA1266 SI-P 50V 0.15A 0.4W POWER |
| 2SA1268 SI-N 120V 0.1A 0.3W 100MHz | 2SA1270 SI-P 35V 0.5A 0.5W 200MHz |
| 2SA1271 SI-P 30V 0.8A 0.6W 120MHz | 2SA1275 SI-P 160V 1A 0.9W 20MHz |
| 2SA1282 SI-P 20V 2A 0.9W 80MHz | 2SA1283 SI-P 60V 1A 0.9W 85MHz |
| 2SA1286 SI-P 30V 1.5A 0.9W 90MHz | 2SA1287 SI-P 50V 1A 0.9W 90MHz |
| 2SA1292 SI-P 80V 15A 70W 100MHz | 2SA1293 SI-P 100V 5A 30W 0.2us |
| 2SA1294 SI-P 230V 15A 130W | 2SA1295 SI-P 230V 17A 200W 35MHz |
| 2SA1296 SI-P 20V 2A 0.75W 120MHz | 2SA1298 SI-P 30V 0.8A 0.2W 120MHz |
| 2SA1300 SI-P 10V 2A 0.75W 140MHz | 2SA1302 SI-P 200V 15A 150W 25MHz |
| 2SA1303 SI-P 150V 14A 125W 50MHz | 2SA1306 SI-P 160V 1.5A 20W |
| 2SA1306A SI-P 180V 1.5A 20W 100MHz | 2SA1307 SI-P 60V 5A 20W 0.1us |
| 2SA1309 SI-P 30V 0.1A 0.3W 80MHz | 2SA1310 SI-P 60V 0.1A 0.3W 200MHz |
| 2SA1315 SI-P 80V 2A 0.9W 0.2us | 2SA1316 SI-P 80V 0.1A 0.4W 50MHz |
| 2SA1317 SI-P 60V 0.2A 0.3W 200MHz | 2SA1318 SI-P 60V 0.2A 0.5W 200MHz |
| 2SA1319 SI-P 180V 0.7A 0.7W 120MHz | 2SA1321 SI-P 250V 50mA 0.9W 100MHz |
| 2SA1328 SI-P 60V 12A 40W 0.3us | 2SA1329 SI-P 80V 12A 40W 0.3us |
| 2SA1345 SI-N 50V 0.1A 0.3W 250MHz | 2SA1346 SI-P 50V 0.1A 200MHz |
| 2SA1348 SI-P 50V 0.1A 200MHz | 2SA1349 P-ARRAY 80V 0.1A 0.4W 170 |
| 2SA1352 SI-P 200V 0.1A 5W 70MHz | 2SA1357 SI-P 35V 5A 10W 170MHz |
| 2SA1358 SI-P 120V 1A 10W 120MHz | 2SA1359 SI-P 40V 3A 10W 100MHz |
| 2SA1360 SI-P 150V 50mA 5W 200MHz | 2SA1361 SI-P 250V 50mA 80MHz |
| 2SA1370 SI-P 200V 0.1A 1W 150MHz | 2SA1371E SI-P 300V 0.1A 1W 150MHz |
| 2SA1376 SI-P 200V 0.1A 0.75W 120MHz | 2SA1380 SI-P 200V 0.1A 1.2W |
| 2SA1381 SI-P 300V 0.1A 150MHz | 2SA1382 SI-P 120V 2A 0.9W 0.2us |
| 2SA1383 SI-P 180V 0.1A 10W 180MHz | 2SA1386 SI-P 160V 15A 130W 40MHz |
| 2SA1387 SI-P 60V 5A 25W 80MHz | 2SA1392 SI-P 60V 0.2A 0.4W 200MHz |
| 2SA1396 SI-P 100V 10A 30W | 2SA1399 SI-P 55V 0.4A 0.9W 150MHz |
| 2SA1400 SI-P 400V 0.5A 10W | 2SA1403 SI-P 80V 0.5A 10W 800MHz |
| 2SA1405 SI-P 120V 0.3A 8W 500MHz | 2SA1406 SI-P 200V 0.1A 7W 400MHz |
| 2SA1407 SI-P 150V 0.1A 7W 400MHz | 2SA1413 SI-P 600V 1A 10W 26MHz |
| 2SA1428 SI-P 50V 2A 1W 100MHz | 2SA1431 SI-P 35V 5A 1W 170MHz |
| 2SA1441 SI-P 100V 5A 25W <300ns | 2SA1443 SI-P 100V 10A 30W |
| 2SA1450 SI-P 100V 0.5A 0.6W 120MHz | 2SA1451 SI-P 60V 12A 30W 70MHz |
| 2SA1460 SI-P 60V 1A 1W <40NS | 2SA1470 SI-P 80V 7A 25W 100MHz |
| 2SA1475 SI-P 120V 0.4A 15W 500MHz | 2SA1476 SI-P 200V 0.2A 15W 400MHz |
| 2SA1477 SI-P 180V 0.14A 10W 150MHz | 2SA1488 SI-P 60V 4A 25W 15MHz |
| 2SA1489 SI-P 80V 6A 60W 20MHz | 2SA1490 SI-P 120V 8A 80W 20MHz |
| 2SA1491 SI-P 140V 10A 100W 20MHz | 2SA1494 SI-P 200V 17A 200W 20MHz |
| 2SA1507 SI-P 180V 1.5A 10W 120MHz | 2SA1515 SI-P 40V 1A 0.3W 150MHz |
| 2SA1516 SI-P 180V 12A 130W 25MHz | 2SA1519 SI-P 50V 0.5A 0.3W 200MHz |
| 2SA1535A SI-P 180V 1A 40W 200MHz | 2SA1538 SI-P 120V 0.2A 8W 400MHz |
| 2SA1539 SI-P 120V 0.3A 8W 400MHz | 2SA1540 SI-P 200V 0.1A 7W 300MHz |
| 2SA1541 SI-P 200V 0.2A 7W 300MHz | 2SA1553 SI-P 230V 15A 150W 25MHz |
| 2SA1566 SI-N 120V 0.1A 0.15W 130MHz | 2SA1567 SI-P 50V 12A 35W 40MHz |
| 2SA1568 SI-P 60V 12A 40W | 2SA1577 SI-P 32V 0.5A 0.2W 200MHz |
| 2SA1593 SI-P 120V 2A 15W 120MHz | 2SA1601 SI-P 60V 15A 45W |
| 2SA1606 SI-P 180V 1.5A 15W 100MHz | 2SA1615 SI-P 30V 10A 15W 180MHz |
| 2SA1624 SI-P 300V 0.1A 0.5W 70MHz | 2SA1625 SI-P 400V 0.5A 0.75W |
| 2SA1626 SI-P 400V 2A 1W 0.5/2.7us | 2SA1633 SI-P 150V 10A 100W 20MHz |
| 2SA1643 SI-P 50V 7A 25W 75MHz | 2SA1667 SI-P 150V 2A 25W 20MHz |
| 2SA1668 SI-P 200V 2A 25W 20MHz | 2SA1670 SI-P 80V 6A 60W 20MHz |
| 2SA1671 SI-P 120/120V 8A 75W 20MHz | 2SA1672 SI-P 140V 10A 80W 20MHz |
| 2SA1673 SI-P 180V 15A 85W 20MHz | 2SA1680 SI-P 60V 2A 0.9W 100/400ns |
| 2SA1684 SI-P 120V 1.5A 20W 150MHz | 2SA1694 SI-P 120/120V 8A 80W 20MHz |
| 2SA1695 SI-P 140V 10A 80W 20MHz | 2SA1703 SI-P 30V 1.5A 1W 180MHz |
| 2SA1706 SI-P 60V 2A 1W | 2SA1708 SI-P 120V 1A 1W 120MHz |
| 2SA1726 SI-P 80V 6A 50W 20MHz | 2SA1776 SI-P 400V 1A 1W |
| 2SA1803 SI-P 80V 6A 55W 30MHz | 2SA1837 SI-P 230V 1A 20W 70MHz |
| 2SA1930 SI-P 180V 2A 20W 200MHz | 2SA1962 SI-P 230V 15A 130W 25MHz |
| 2SA329 GE-P 15V 10mA 0.05W | 2SA467 SI-P 40V 0,4A 0,3W |
| 2SA473 SI-P 30V 3A 10W 100MHz | 2SA483 SI-P 150V 1A 20W 9MHz |
| 2SA493 SI-P 50V 0.05A 0.2W 80MHz | 2SA495 SI-P 35V 0.1A 0.2W 200MHz |
| 2SA562 SI-P 30V 0.5A 0.5W 200MHz | 2SA566 SI-P 100V 0.7A 10W 100MHz |
| 2SA608 SI-N 40V 0.1A 0.1W 180MHz | 2SA614 SI-P 80V 1A 15W 30MHz |
| 2SA620 SI-P 30V 0.05A 0.2W 120MHz | 2SA626 SI-P 80V 5A 60W 15MHz |
| 2SA628 SI-P 30V 0.1A 100MHz | 2SA639 SI-P 180V 50mA 0,25W |
| 2SA642 SI-P 30V 0.2A 0.25W 200MHz | 2SA643 SI-P 40V 0.5A 0.5W 180MHz |
| 2SA653 SI-P 150V 1A 15W 5MHz | 2SA684 SI-P 60V 1A 1W 200MHz |
| 2SA699 SI-P 40V 2A 10W 150MHz | 2SA708A SI-P 100V 0.7A 0.8W 50MHz |
| 2SA720 SI-P 60V 0.5A 0.6W 200MHz | 2SA725 SI-P 35V 0.1A 0.15W 100MHz |
| 2SA733 SI-P 60V 0.15A 0.25W 50MHz | 2SA738 SI-P 25V 1.5A 8W 160MHz |
| 2SA747 SI-P 120V 10A 100W 15MHz | 2SA756 SI-P 100V 6A 50W 20MHz |
| 2SA762 SI-P 110V 2A 23W 80MHz | 2SA765 SI-P 80V 6A 40W 10MHz |
| 2SA768 SI-P 60V 4A 30W 10MHz | 2SA769 SI-P 80V 4A 30W 10MHz |
| 2SA770 SI-P 60V 6A 40W 10MHz | 2SA771 SI-P 80V 6A 40W 2MHz |
| 2SA777 SI-P 80V 0.5A 0.75W 120MHz | 2SA778A SI-P 180V 0.05A 0.2W 60MHz |
| 2SA781 SI-P 20V 0.2A 0.2W <80/16 | 2SA794 SI-P 100V 0.5A 5W 120MHz |
| 2SA794A SI-P 120V 0.5A 5W 120MHz | 2SA812 SI-P 50V 0.1A 0.15W |
| 2SA814 SI-P 120V 1A 15W 30MHz | 2SA816 SI-P 80V 0.75A 1.5W 100MHz |
| 2SA817 SI-P 80V 0.3A 0.6W 100MHz | 2SA817A SI-P 80V 0.4A 0.8W 100MHz |
| 2SA836 SI-P 55V 0.1A 0.2W 100MHz | 2SA838 SI-P 30V 30mA 0.25W 300MHz |
| 2SA839 SI-P 150V 1.5A 25W 6MHz | 2SA841 SI-P 60V 0.05A 0.2W 140MHz |
| 2SA858 SI-P 150V 50mA 0.5W 100MHz | 2SA872 SI-P 90V 0.05A 0.2W 120MHz |
| 2SA872A SI-P 120V 50mA 0.3W 120MHz | 2SA884 SI-P 65V 0.2A 0.27W 140MHz |
| 2SA885 SI-P 45V 1A 5W 200MHz | 2SA886 SI-P 50V 1.5A 1.2W |
| 2SA893 SI-P 90V 50mA 0.3W | 2SA900 SI-P 18V 1A 1.2W |
| 2SA914 SI-P 150V 0.05A 200MHz | 2SA915 SI-P 120V 0.05A 0.8W 80MHz |
| 2SA916 SI-P 160V 0.05A 1W 80MHz | 2SA921 SI-P 120V 20mA 0.25W 200MHz |
| 2SA933 SI-P 50V 0.1A 0.3W | 2SA934 SI-P 40V 0.7A 0.75W |
| 2SA935 SI-P 80V 0.7A 0.75W 150MHz | 2SA937 SI-P 50V 0.1A 0.3W 140MHz |
| 2SA940 SI-P 150V 1.5A 25W 4MHz | 2SA941 SI-P 120V 0.05A 0.3W 150MHz |
| 2SA949 SI-P 150V 50mA 0.8W 120MHz | 2SA965 SI-P 120V 0.8A 0.9W 120MHz |
| 2SA966 SI-P 30V 1.5A 0.9W 120MHz | 2SA968 SI-P 160V 1.5A 25W 100MHz |
| 2SA970 SI-P 120V 0.1A 100MHz | 2SA982 SI-P 140V 8A 80W 20MHz |
| 2SA984 SI-P 60V 0.5A 0.5W 120MHz | 2SA985 SI-P 120V 1.5A 25W 180MHz |
| 2SA988 SI-P 120V 0.05A 0.5W | 2SA991 SI-P 60V 0.1A 0.5W 90MHz |
| 2SA992 SI-P 100V 0.05A 0.2W | 2SA995 SI-P 100V 0.05A 0.4W 100MHz |
| 2SB1009 SI-P 40V 2A 10W 100MHz | 2SB1010 SI-P 40V 2A 0.75W 100MHz |
| 2SB1012K P-DARL 120V 1.5A 8W | 2SB1013 SI-P 20V 2A 0.7W |
| 2SB1015 SI-P 60V 3A 25W 0.4us | 2SB1016 SI-P 100V 5A 30W 5MHz |
| 2SB1017 SI-P 80V 4A 25W 9MHz | 2SB1018 SI-P 100V 7A 30W 0.4us |
| 2SB1020 P-DARL+D 100V 7A 30W 0.8us | 2SB1023 P-DARL+D 60V 3A 20W B=5K |
| 2SB1035 SI-P 30V 1A 0.9W 100MHz | 2SB1039 SI-P 100V 4A 40W 20MHz |
| 2SB1050 SI-P 30V 5A 1W 120MHz | 2SB1055 SI-P 120V 6A 70W 20MHz |
| 2SB1065 SI-P 60V 3A 10W | 2SB1066 SI-P 50V 3A 1W 70MHz |
| 2SB1068 SI-P 20V 2A 0.75W 180MHz | 2SB1071 SI-P 40V 4A 25W 150MHz |
| 2SB1077 P-DARL 60V 4A 40W B>1K | 2SB1086 SI-P 160V 1.5A 20W 50MHz |
| 2SB1098 P-DARL+D 100V 5A 20W B=80 | 2SB1099 P-DARL+D 100V 8A 25W B=6K |
| 2SB1100 P-DARL+D 100V 10A 30W B=6 | 2SB1109 SI-P 160V 0.1A 1.25W |
| 2SB1109S SI-P 160V 0.1A 1.25W | 2SB1117 SI-P 30V 3A 1W 280MHz |
| 2SB1120 SI-P 20V 2.5A 0.5W 250MHz | 2SB1121T SI-P 30V 2A 150MHz |
| 2SB1123 SI-P 60V 2A 0.5W 150MHz | 2SB1132 SI-P 40V 1A 0.5W 150MHz |
| 2SB1133 SI-P 60V 3A 25W 40MHz | 2SB1134 SI-P 60V 5A 25W 30W |
| 2SB1135 SI-P 60V 7A 30W 10MHz | 2SB1136 SI-P 60V 12A 30W 10MHz |
| 2SB1140 SI-P 25V 5A 10W 320MHz | 2SB1141 SI-P 20V 1.2A 10W 150MHz |
| 2SB1143 SI-P 60V 4A 10W 140MHz | 2SB1146 P-DARL 120V 6A 25W |
| 2SB1149 P-DARL 100V 3A 15W B=10K | 2SB1151 SI-P 60V 5A 20W |
| 2SB1154 SI-P 130V 10A 70W 30MHz | 2SB1156 SI-P 130V 20A 100W |
| 2SB1162 SI-P 160V 12A 120W | 2SB1163 SI-P 170V 15A 150W |
| 2SB1166 SI-P 60V 8A 20W 130MHz | 2SB1168 SI-P 120V 4A 20W 130MHz |
| 2SB1182 SI-P 40V 2A 10W 100MHz | 2SB1184 SI-P 60V 3A 15W 70MHz |
| 2SB1185 SI-P 50V 3A 25W 70MHz | 2SB1186 SI-P 120V 1.5A 20W 50MHz |
| 2SB1187 SI-P 80V 3A 35W | 2SB1188 SI-P 40V 2A 100MHz |
| 2SB1202 SI-P 60V 3A 15W 150MHz | 2SB1203 SI-P 60V 5A 20W 130MHz |
| 2SB1204 SI-P 60V 8A 20W 130MHz | 2SB1205 SI-P 25V 5A 10W 320MHz |
| 2SB1212 SI-P 160V 1.5A 0.9W 50MHz | 2SB1223 P-DARL+D 70V 4A 20W 20MHz |
| 2SB1236 SI-P 120V 1.5A 1W 50MHz | 2SB1237 SI-P 40V 1A 1W 150MHz |
| 2SB1238 SI-P 80V 0.7A 1W 100MHz | 2SB1240 SI-P 40V 2A 1W 100MHz |
| 2SB1243 SI-P 60V 3A 1W | 2SB1254 P-DARL 160V 7A 70W |
| 2SB1255 P-DARL 160V 8A 100W B>5K | 2SB1258 P-DARL+D 100V 6A 30W B>1K |
| 2SB1274 SI-P 60V 3A 30W 100MHz | 2SB1282 P-DARL+D 100V 4A 25W 50MHz |
| 2SB1292 SI-P 80V 5A 30W | 2SB1302 SI-P 25V 5A 320MHz |
| 2SB1318 P-DARL+D 100V 3A 1W B>200 | 2SB1326 SI-P 30V 5A 0.3W 120MHz |
| 2SB1329 SI-P 40V 1A 1.2W 150MHz | 2SB1330 SI-P 32V 0.7A 1.2W 100MHz |
| 2SB1331 SI-P 32V 2A 1.2W 100MHz | 2SB1353E SI-P 120V 1.5A 1.8W 50MHz |
| 2SB1361 SI-P 150V 9A 100W 15MHz | 2SB1370 SI-P 60V 3A 30W 15MHz |
| 2SB1373 SI-P 160V 12A 2.5W 15MHz | 2SB1375 SI-P 60V 3A 25W 9MHz |
| 2SB1382 P-DARL+D 120V 16A 75W B>2 | 2SB1393 SI-P 30V 3A 2W 30MHz |
| 2SB1420 SI-P 120V 16A 80W 50MHz | 2SB1425 SI-P 20V 2A 1W 90MHz |
| 2SB1429 SI-P 180V 15A 150W 10MHz | 2SB1434 SI-P 50V 2A 1W 110MHz |
| 2SB1468 SI-P 60/30V 12A 25W | 2SB1470 P-DARL 160V 8A 150W B>5K |
| 2SB1490 P-DARL 160V 7A 90W B>5K | 2SB1493 P-DARL 160/140V 7A 70W 20 |
| 2SB1503 P-DARL 160V 8A 120W B>5K | 2SB1556 P-DARL 140V 8A 120W B>5K |
| 2SB1557 P-DARL 140V 7A 100W B>5K | 2SB1559 P-DARL 160V 8A 80W B>5K |
| 2SB1560 P-DARL 160V 10A 100W 50MHz | 2SB1565 SI-P 80V 3A 25W 15MHz |
| 2SB1587 P-DARL+D 160V 8A 70W B>5K | 2SB1624 P-DARL 110V 6A 60W B>5K |
| 2SB206 GE-P 80V 30A 80W | 2SB324 GE-P 32V 1A 0.25W |
| 2SB337 GE-P 50V 7A 30W LF-POWER | 2SB407 GE-P 30V 7A 30W |
| 2SB481 GE-P 32V 1A 6W 15KHz | 2SB492 GE-P 25V 2A 6W |
| 2SB511E SI-P 35V 1.5A 10W 8MHz | 2SB524 SI-P 60V 1.5A 10W 70MHz |
| 2SB527 SI-P 110V 0.8A 10W 70MHz | 2SB531 SI-P 90V 6A 50W 8MHz |
| 2SB536 SI-P 130V 1.5A 20W 40MHz | 2SB537 SI-P 130V 1.5A 20W 60MHz |
| 2SB541 SI-P 110V 8A 80W 9MHz | 2SB544 SI-P 25V 1A 0.9W 180MHz |
| 2SB546A SI-P 200V 2A 25W 5MHz | 2SB549 SI-P 120V 0.8A 10W 80MHz |
| 2SB557 SI-P 120V 8A 80W | 2SB560 SI-P 100V 0.7A 0.9W 100MHz |
| 2SB561 SI-P 25V 0.7A 0.5W | 2SB564 SI-P 30V 1A 0.8W |
| 2SB598 SI-P 25V 1A 0.5W 180MHz | 2SB600 SI-P 200V 15A 200W 4MHz |
| 2SB601 P-DARL 100V 5A 30W | 2SB605 SI-P 60V 0.7A 0.8W 120MHz |
| 2SB621 SI-N 25V 1.5A 0.6W 200MHz | 2SB621A SI-N 50V 1A 0.75W 200MHz |
| 2SB631 SI-P 100V 1A 8W | 2SB632 SI-P 25V 2A 10W 100MHz |
| 2SB633 SI-P 100V 6A 40W 15MHz | 2SB637 SI-P 50V 0.1A 0.3W 200MHz |
| 2SB641 SI-P 30V 0.1A 120MHz | 2SB647 SI-P 120V 1A 0.9W 140MHz |
| 2SB649A SI-P 160V 1.5A 1W 140MHz | 2SB656 SI-P 160V 12A 125W 20MHz |
| 2SB673 P-DARL+D 100V 7A 40W 0.8us | 2SB676 P-DARL 100V 4A 30W 0.15us |
| 2SB681 SI-N 150V 12A 100W 13MHz | 2SB688 SI-P 120V 8A 80W 10MHz |
| 2SB700 SI-P 160V 12A 100W | 2SB703 SI-P 100V 4A 40W 18MHz |
| 2SB705 SI-P 140V 10A 120W 17MHz | 2SB707 SI-P 80V 7A 40W POWER |
| 2SB709 SI-P 45V 0.1A 0.2W 80MHz | 2SB716 SI-P 120V 0.05A 0.75W |
| 2SB720 SI-P 200V 2A 25W 100MHz | 2SB727 P-DARL+D 120V 6A 50W B>1K |
| 2SB731 SI-P 60V 1A 10W 75MHz | 2SB733 SI-P 20V 2A 1W >50MHz |
| 2SB734 SI-P 60V 1A 1W 80MHz | 2SB739 SI-P 20/16V 2A 0.9W 80MHz |
| 2SB740 SI-P 70V 1A 0.9W | 2SB744 SI-P 70V 3A 10W 45MHz |
| 2SB750 P-DARL+D 60V 2A 35W B>100 | 2SB753 SI-P 100V 7A 40W 0.4us |
| 2SB764 SI-P 60V 1A 0.9A 150MHz | 2SB765 P-DARL+D 120V 3A 30W B>1K |
| 2SB766 SI-P 30V 1A 200MHz | 2SB772 SI-P 40V 3A 10W 80MHz |
| 2SB774 SI-P 30V 0.1A 0.4W 150MHz | 2SB775 SI-P 100V 6A 60W 13MHz |
| 2SB776 SI-P 120V 7A 70W 15MHz | 2SB788 SI-P 120V 0.02A 0.4W 150MHz |
| 2SB791 P-DARL+D 120V 8A 40W B>10 | 2SB794 P-DARL+D 60V 1.5A 10W B=7 |
| 2SB795 P-DARL+D 80V 1.5A 10W B<3 | 2SB808 SI-P 20V 0.7A 0.25W 250MHz |
| 2SB810 SI-P 30V 0.7A 0.35W 160MHz | 2SB815 SI-P 20V 0.7A 0.25W 250MHz |
| 2SB816 SI-P 150V 8A 80W 15MHz | 2SB817 SI-P 160V 12A 100W |
| 2SB817F SI-P 160V 12A 90W 15MHz | 2SB819 SI-P 50V 1.5A 1W 150MHz |
| 2SB822 SI-P 40V 2A 0.75W 100MHz | 2SB824 SI-P 60V 5A 30W 30 MHz |
| 2SB825 SI-P 60V 7A 40W 10MHz | 2SB826 SI-P 60V 12A 40W 10MHz |
| 2SB827 SI-P 60V 7A 80W 10MHz | 2SB828 SI-P 60V 12A 80W 10MHz |
| 2SB829 SI-P 60V 15A 90W 20MHz | 2SB857 SI-P 50V 4A 40W NF/S-L |
| 2SB861 SI-P 200V 2A 30W | 2SB863 SI-P 140V 10A 100W 15MHz |
| 2SB865 P-DARL 80V 1.5A 0.9W | 2SB873 SI-P 30V 5A 1W 120MHz |
| 2SB882 P-DARL+D 70V 10A 40W B>5K | 2SB883 P-DARL+D 70V 15A 70W B=5K |
| 2SB884 P-DARL 110V 3A 30W B=4K | 2SB885 P-DARL+D 110V 3A 35W B=4K |
| 2SB891 SI-P 40V 2A 5W 100MHz | 2SB892 SI-P 60V 2A 1W |
| 2SB895A P-DARL 60V 1A B=8000 | 2SB897 P-DARL+D 100V 10A 80W B>1 |
| 2SB908 P-DARL+D 80V 4A 15W 0.15us | 2SB909 SI-P 40V 1A 1W 150MHz |
| 2SB922 SI-P 120V 12A 80W 20MHz | 2SB926 SI-P 30V 2A 0.75W |
| 2SB938A P-DARL+D 60V 4A 40W B>1K | 2SB940 SI-P 200V 2A 35W 30MHz |
| 2SB941 SI-P 60V 3A 35W POWER | 2SB945 SI-P 130V 5A 40W 30MHz |
| 2SB946 SI-P 130V 7A 40W 30MHz | 2SB950A P-DARL+D 80V 4A 40W B>1K |
| 2SB953A SI-P 50V 7A 30W 150MHz | 2SB955 P-DARL+D 120V 10A 50W B=4 |
| 2SB975 P-DARL+D 100V 8A 40W B>6K | 2SB976 SI-P 27V 5A 0.75W 120MHz |
| 2SB985 SI-P 60V 3A 1W 150MHz | 2SB986 SI-P 60V 4A 10W 150MHz |
| 2SB988 SI-P 60V 3A 30W <400/2200 |  |
| 2SC1000 SI-N 55V 0.1A 0.2W 80MHz |  |
| 2SC1008 SI-N 80V 0.7A 0.8W 75MHz | 2SC1012A SI-N 250V 60mA 0.75W >80MHz |
| 2SC1014 SI-N 50V 1.5A 7W | 2SC1017 SI-N 75V 1A 60mW 120MHz |
| 2SC1030 SI-N 150V 6A 50W | 2SC1046 SI-N 1000V 3A 25W |
| 2SC1047 SI-N 30V 20mA 0.4W 650MHz | 2SC1050 SI-N 300V 1A 40W |
| 2SC1051 SI-N 150V 7A 60W 8MHz | 2SC1061 SI-N 50V 3A 25W 8MHz=H106 |
| 2SC1070 SI-N 30V 20mA 900MHz | 2SC1080 SI-N 110V 12A 100W 4MHz |
| 2SC109 SI-N 50V 0.6A 0.6W | 2SC1096 SI-N 40V 3A 10W 60MHz |
| 2SC1106 SI-N 350V 2A 80W | 2SC1114 SI-N 300V 4A 100W 10MHz |
| 2SC1115 SI-N 140V 10A 100W 10MHz | 2SC1116 SI-N 180V 10A 100W 10MHz |
| 2SC1161 SI-P 160V 12A 120W | 2SC1162 SI-N 35V 1.5A 10W 180MHz |
| 2SC1172 SI-N 1500V 5A 50W | 2SC1195 SI-N 200V 2.5A 100W |
| 2SC1213C SI-N 50V 0.5A 0.4W UNI | 2SC1214 SI-N 50V 0.5A 0.6W 50MHz |
| 2SC1215 SI-N 30V 50mA 0.4W 1.2GHZ | 2SC1216 SI-N 40V 0.2A 0.3W <20/40 |
| 2SC1226 SI-N 40/50V 2A 10W 150MHz | 2SC1238 SI-N 35V 0.15A 5W 1.7GHz |
| 2SC1247A SI-N 50V 0.5A 0.4W 60MHz | 2SC1308 SI-N 1500V 7A 50W |
| 2SC1312 SI-N 35V 0.1A 0.15W 100MHz | 2SC1318 SI-N 60V 0.5A 0.6W 200MHz |
| 2SC1343 SI-N 150V 10A 100W 14MHz | 2SC1345 SI-N 55V 0.1A 0.1W 230MHz |
| 2SC1359 SI-N 30V 30mA 0.4W 250MHz | 2SC1360 SI-N 50V 0.05A 1W >300MHz |
| 2SC1362 SI-N 50V 0.2A 0.25W 140MHz | 2SC1368 SI-N 25V 1.5A 8W 180MHz |
| 2SC1382 SI-N 80V 0.75A 5W 100MHz | 2SC1384 SI-N 60V 1A 1W 200MHz |
| 2SC1393 SI-N 30V 20mA 250 mW 700MHz | 2SC1398 SI-N 70V 2A 15W |
| 2SC1413A SI-N 1200V 5A 50W | 2SC1419 SI-N 50V 2A 20W 5MHz |
| 2SC1426 SI-N 35V 0.2A 2.7GHz | 2SC1431 SI-N 110V 2A 23W 80MHz |
| 2SC1432 N-DARL 30V 0.3A 0.3W B=40 | 2SC1439 SI-N 150V 50mA 0.5W 130MHz |
| 2SC1445 SI-N 100V 6A 40W 10MHz | 2SC1446 SI-N 300V 0.1A 10W 55MHz |
| 2SC1447 SI-N 300V 0.15A 20W 80MHz | 2SC1448 SI-N 150V 1.5A 25W 3MHz |
| 2SC1449 SI-N 40V 2A 5W 60MHz | 2SC1450 SI-N 150V 0.4A 20W |
| 2SC1454 SI-N 300V 4A 50W 10MHz | 2SC1474-4 SI-N 20V 2A 0.75W 80MHz |
| 2SC1501 SI-N 300V 0.1A 10W 55MHz | 2SC1505 SI-N 300V 0.2A 15W |
| 2SC1507 SI-N 300V 0.2A 15W 80MHz | 2SC1509 SI-N 80V 0.5A 1W 120MHz |
| 2SC1515 SI-N 200V 0.05A 0.2W 110MHz | 2SC1520 SI-N 300V 0.2A 12,5W |
| 2SC1545 N-DARL 40V 0.3A 0.3W B=1K | 2SC1567 SI-N 100V 0.5A 5W 120MHz |
| 2SC1570 SI-N 55V 0.1A 0.2W 100MHz | 2SC1571 SI-N 40V 0.1A 0.2W 100MHz |
| 2SC1573 SI-N 200V 0.1A 1W 80MHz | 2SC1577 SI-N 500V 8A 80W 7MHz |
| 2SC1583 SI-N 50V 0.1A 0.4W 100MHz | 2SC1619 SI-N 100V 6A 50W 10MHz |
| 2SC1623 SI-N 60V 0.1A 0.2W 250MHz | 2SC1624 SI-N 120V 1A 15W 30MHz |
| 2SC1627 SI-N 80V 0.4A 0.8W 100MHz | 2SC1674 SI-N 30V .02A 600MC RF/IF |
| 2SC1675 SI-N 50V .03A 0.25W | 2SC1678 SI-N 65V 3A 3W |
| 2SC1685 SI-N 60V 0.1A 150MC UNI | 2SC1688 SI-N 50V 30mA 0.4W 550MHz |
| 2SC1708A SI-N 120V 50mA 0.2W 150MHz | 2SC1729 SI-N 35V 3.5A 16W 500MHz |
| 2SC1730 SI-N 30V 0.05A 1.1GHz UHF | 2SC1740 SI-N 40V 100mA 0.3W |
| 2SC1741 SI-N 40V 0.5A 0.3W 250MHz | 2SC1756 SI-N 300V 0.2A >50MHz |
| 2SC1760 SI-N 100V 1A 7.9W 80MHz | 2SC1775A SI-N 120V 0.05A 0.2W UNI |
| 2SC1781 SI-N 50V 0.5A 0.35W | 2SC1815 SI-N 50V 0.15A 0.4W 80MHz |
| 2SC1815BL SI-N 60V 0.15A 0.4W B>350 | 2SC1815GR SI-N 60V 0.15A 0.4W B>200 |
| 2SC1815Y SI-N 60V 0.15A 0.4W B>120 | 2SC1827 SI-N 100V 4A 30W 10MHz |
| 2SC1832 N-DARL 500V 15A 150W B>10 | 2SC1841 SI-N 120V 0.05A 0.5W |
| 2SC1844 SI-N 60V 0.1A 0.5W 100MHz | 2SC1845 SI-N 120V 0.05A 0.5W |
| 2SC1846 SI-N 120V 0.05A 0.5W | 2SC1847 SI-N 50V 1.5A 1.2W |
| 2SC1855 SI-N 20V 20mA 0.25W 550MHz | 2SC1871 SI-N 450V 15A 150W <1/3us |
| 2SC1879 N-DARL+D 120V 2A 0.8W B>1 | 2SC1890 SI-N 90V 0.05A 0.3W 200MHz |
| 2SC1895 SI-N 1500V 6A 50W 2MHz | 2SC1906 SI-N 19V 0.05A 0.3W |
| 2SC1907 SI-N 30V 0.05A 1100MHz | 2SC1913 SI-N 150V 1A 15W 120MHz |
| 2SC1914 SI-N 90V 50mA 0.2W 150MHz | 2SC1921 SI-N 250V 0.05A 0.6W |
| 2SC1922 SI-N 1500V 2.5A 50W | 2SC1923 SI-N 30V 20mA 10mW 550MHz |
| 2SC1929 SI-N 300V 0.4A 25W 80MHz | 2SC1941 SI-N 160V 50mA 0.8W |
| 2SC1944 SI-N 80V 6A PQ=16W | 2SC1945 SI-N 80V 6A 20W |
| 2SC1946A SI-N 35V 7A 50W | 2SC1947 SI-N 35V 1A 4W/175MHz |
| 2SC1953 SI-N 150V 0.05A 1.2W 70MHz | 2SC1957 SI-N 40V 1A 1.8W/27MHz |
| 2SC1959 SI-N 30V 0.5A 0.5W 200MHz | 2SC1967 SI-N 35V 2A 8W 470MHz |
| 2SC1968 SI-N 35V 5A 3W 470MHz | 2SC1969 SI-N 60V 6A 20W |
| 2SC1970 SI-N 40V 0.6A 5W | 2SC1971 SI-N 35V 2A 12.5W |
| 2SC1972 SI-N 35V 3.5A 25W | 2SC1975 SI-N 120V 2A 3.8W 50MHz |
| 2SC1980 SI-N 120V 20mA 0.25W 200MHz | 2SC1984 SI-N 100V 3A 30W B=700 |
| 2SC1985 SI-N 80V 6A 40W 10MHz | 2SC2023 SI-N 300V 2A 40W 10MHz |
| 2SC2026 SI-N 30V 0.05A 0.25W | 2SC2027 SI-N 1500/800V 5A 50W |
| 2SC2036 SI-N 80V 1A PQ=1..4W | 2SC2053 SI-N 40V 0.3A 0.6W 500MHz |
| 2SC2055 SI-N 18V 0,3A 0,5W | 2SC2058 SI-N 40V 0.05A 0.25W |
| 2SC2060 SI-N 40V 0.7A 0.75W 150MHz | 2SC2061 SI-N 80V 1A 0.75W 120MHz |
| 2SC2068 SI-N 300V 0.05A 95MHz | 2SC2073 SI-N 150V 1.5A 25W 4MHz |
| 2SC2078 SI-N 80V 3A 10W 150MHz | 2SC2086 SI-N 75V 1A 0.45W/27MHz |
| 2SC2092 SI-N 75V 3A 5W 27MHz | 2SC2094 SI-N 40V 3.5A PQ>15W 175MHz |
| 2SC2097 SI-N 50V 15A PQ=85W | 2SC2120 SI-N 30V 0.8A 0.6W 120MHz |
| 2SC2122 SI-N 800V 10A 50W | 2SC2166 SI-N 75V 4A 12.5W RFPOWER |
| 2SC2168 SI-N 200V 2A 30W 10MHz | 2SC2200 SI-N 500V 7A 40W 1US |
| 2SC2209 SI-N 50V 1.5A 10W 150MHz | 2SC2216 SI-N 45V 50mA 0.3W 300MHz |
| 2SC2228 SI-N 160V 0.05A 0.75W >50 | 2SC2229 SI-N 200V 50mA 0.8W 120MHz |
| 2SC2230 SI-N 200V 0.1A 0.8W 50MHz | 2SC2233 SI-N 200V 4A 40W 8MHz |
| 2SC2235 SI-N 120V 0.8A 0.9W 120MHz | 2SC2236 SI-N 30V 1.5A 0.9W 120MHz |
| 2SC2237 SI-N 35V 2A PQ>7.5W 175MHz | 2SC2238 SI-N 160V 1.5A 25W 100MHz |
| 2SC2240 SI-N 120V 50mA .3W 100MHz | 2SC2261 SI-N 180V 8A 80W 15MHz |
| 2SC2267 SI-N 400/360V 0.1A 0.4W | 2SC2270 SI-N 50V 5A 10W 100MHz |
| 2SC2271 SI-N 300V 0.1A 0.9W 50MHz | 2SC2275 SI-N 120V 1.5A 25W 200MHz |
| 2SC2283 SI-N 38V 0.75A 2.8W(500MHz | 2SC2287 SI-N 38V 1.5A 7.1W 175MHz |
| 2SC2295 SI-N 30V 0.03A 0.2W 250MHz | 2SC2307 SI-N 500V 12A 100W 18MHz |
| 2SC2308 SI-N 55V 0.1A 0.2W 230MHz | 2SC2310 SI-N 55V 0.1A 0.2W 230MHz |
| 2SC2312 SI-N 60V 6A 18.5W/27MHz | 2SC2314 SI-N 45V 1A 5W |
| 2SC2320 SI-N 50V 0,2A 0,3W | 2SC2329 SI-N 38V 0.75A 2W 175MHz |
| 2SC2331 SI-N 150V 2A 15W POWER | 2SC2333 SI-N 500/400V 2A 40W |
| 2SC2334 SI-N 150V 7A 40W POWER | 2SC2335 SI-N 500V 7A 40W POWER |
| 2SC2336B SI-N 250V 1.5A 25W 95MHz | 2SC2344 SI-N 180V 1.5A 25W 120MHz |
| 2SC2347 SI-N 15V 50mA 250mW 650MHz | 2SC2362 SI-N 120V 50mA 0.4W 130MHz |
| 2SC2363 SI-N 120V 50mA 0.5W 130MHz | 2SC2365 SI-N 600V 6A 50W POWER |
| 2SC2369 SI-N 25V 70mA 0.25W 4.5GHz | 2SC2383 SI-N 160V 1A 0.9W 100MHz |
| 2SC2389 SI-N 120V 50mA 0.3W 140MHz | 2SC2407 SI-N 35V 0.15A 0.16W 500MHz |
| 2SC2412 SI-N 50V 0.1A 180MHz | 2SC2433 SI-N 120V 30A 150W 80MHz |
| 2SC2440 SI-N 450V 5A 40W | 2SC2458 SI-N 50V 0.15A 0.2W 80MHz |
| 2SC2466 SI-N 30V 0.05A 2.2GHz | 2SC2482 SI-N 300V 0.1A 0.9W 50MHz |
| 2SC2485 SI-N 100V 6A 70W 15MHz | 2SC2486 SI-N 120V 7A 80W 15MHz |
| 2SC2491 SI-N 100V 6A 40W 15MHz | 2SC2497 SI-N 70V 1.5A 5W 150MHz |
| 2SC2498 SI-N 30V 0.05A 0.3W 3.5GHz | 2SC2508 SI-N 40V 6A 50W 175MHz |
| 2SC2510 SI-N 55V 20A 250W(28MHz) | 2SC2512 SI-N 30V 50mA 900MHz TUNE |
| 2SC2516 SI-N 150V 5A 30W <0.5/2us | 2SC2517 SI-N 150V 5A 30W <0.5/2us |
| 2SC2538 SI-N 40V 0.4A 0.7W | 2SC2539 SI-N 35V 4A 17W 175MHz |
| 2SC2542 SI-N 450V 5A 40W | 2SC2547 SI-N 120V 0.1A 0.4W |
| 2SC2551 SI-N 300V 0.1A 0.4W 80MHz | 2SC2552 SI-N 500V 2A 20W |
| 2SC2553 SI-N 500V 5A 40W 1us | 2SC2562 SI-N 60V 5A 25W 0.1us |
| 2SC2563 SI-N 120V 8A 80W 90MHz | 2SC2570A SI-N 25V 70mA 0.6W |
| 2SC2579 SI-N 160V 8A 80W 20MHz | 2SC2581 SI-N 200V 10A 100W |
| 2SC2590 SI-N 120V 0.5A 5W 250MHz | 2SC2592 SI-N 180V 1A 20W 250MHz |
| 2SC2603 SI-N 50V 0.2A 0.3W | 2SC2610 SI-N 300V 0.1A 0.8W 80MHz |
| 2SC2611 SI-N 300V 0.1A 0.8W 80MHz | 2SC2621E SI-N 300V 0.2A 10W >50MHz |
| 2SC2625 SI-N 450V 10A 80W | 2SC2630 SI-N 35V 14A 100W |
| 2SC2631 SI-N 150V 50mA 0,75W 160MHz | 2SC2632 SI-N 150V 50mA 1W 160MHz |
| 2SC2634 SI-N 60V 0.1A 0.4W 200MHz | 2SC2653 SI-N 350V 0.2A 15W >50MHz |
| 2SC2654 SI-N 40V 7A 40W | 2SC2655 SI-N 50V 2A 0.9W 0.1us |
| 2SC2656 SI-N 450V 7A 80W <1.5/4.5 | 2SC2660 SI-N 200V 2A 30W 30MHz |
| 2SC2668 SI-N 30V 20mA 0.1W 550MHz | 2SC2671 SI-N 15V 80mA 0.6W 5.5GHz |
| 2SC2682 SI-N 180V 0.1A 8W 180MHz | 2SC2690 SI-N 120V 1.2A 20W 160MHz |
| 2SC2694 SI-N 35V 20A 140W | 2SC2705 SI-N 150V 50mA 0.8W 200MHz |
| 2SC2706 SI-N 140V 10A 100W 90MHz | 2SC2712 SI-N 50V 0.15A 0.15W 80MHz |
| 2SC2714 SI-N 30V 20mA 0.1W 550MHz | 2SC2717 SI-N 30V 50mA 0.3W 300MHz |
| 2SC2724 SI-N 30V 30mA 200MHz | 2SC2749 SI-N 500V 10A 100W 50MHz |
| 2SC2750 SI-N 150V 15A 100W POWER | 2SC2751 SI-N 500V 15A 120W 50MHz |
| 2SC2752 SI-N 500V 0.5A 10W <1/3.5 | 2SC2753 SI-N 17V 0.07A 0.3W 5GHz |
| 2SC2759 SI-N 30V 50mA 0.2W 2.3GHz | 2SC2786 SI-N 20V 20mA 600MHz |
| 2SC2787 SI-N 50V 30mA 0.3W 250MHz | 2SC2791 SI-N 900V 5A 100W |
| 2SC2792 SI-N 850V 2A 80W | 2SC2793 SI-N 900V 5A 100W |
| 2SC2802 SI-N 300V 0.2A 10W 80MHz | 2SC2808 SI-N 100V 50mA 0.5W 140MHz |
| 2SC2810 SI-N 500V 7A 50W 18MHz | 2SC2812 SI-N 55V 0.15A 0.2W 100MHz |
| 2SC2814 SI-N 30V 0.03A 320MHz F | 2SC2825 SI-N 80V 6A 70W B>500 |
| 2SC2837 SI-N 150V 10A 100W 70MHz | 2SC2839 SI-N 20V 30mA 0.15W 320MHz |
| 2SC2851 SI-N 36V 0.3A 1W 1.5GHz | 2SC2873 SI-N 50V 2A 0.5W 120MHz |
| 2SC2878 SI-N 20V 0.3A 0.4W 30MHz | 2SC2879 SI-N 45V 25A PEP=100W 28MHz |
| 2SC2882 SI-N 90V 0.4A 0.5W 100MHz | 2SC288A SI-N 35V 20mA 0.15W |
| 2SC2898 SI-N 500V 8A 50W | 2SC2901 SI-N 40V 0.2A 0.6W <12/18 |
| 2SC2908 SI-N 200V 5A 50W 50MHz | 2SC2910 SI-N 160V 70mA 0.9W 150MHz |
| 2SC2911 SI-N 180V 140mA 10W 150MHz | 2SC2912 SI-N 200V 140mA 10W 150MHz |
| 2SC2922 SI-N 180V 17A 200W 50MHz | 2SC2923 SI-N 300V 0.1A 140MHz |
| 2SC2928 SI-N 1500V 5A 50W | 2SC2939 SI-N 500V 10A 100W 2.5us |
| 2SC2958 SI-N 160V 0.5A 1W | 2SC2979 SI-N 800V 3A 40W |
| 2SC2987 SI-N 140V 12A 120W 60MHz | 2SC2988 SI-N 36V 0.5A 175MHz |
| 2SC2999 SI-N 20V 30mA 750MHz | 2SC3001 SI-N 20V 3A PQ=7W(175MHz) |
| 2SC3019 SI-N 35V 0.4A 0.6W 520MHz | 2SC3020 SI-N 35V 1A 10W |
| 2SC3022 SI-N 35V 7A 50W | 2SC3026 SI-N 1700V 5A 50W POWER |
| 2SC3030 N-DARL 900V 7A 80W | 2SC3039 SI-N 500V 7A 52W |
| 2SC3042 SI-N 500/400V 12A 100W | 2SC3052F SI-N 50V 0.2A 0.15W 200MHz |
| 2SC3063 SI-N 300V 0.1A 1.2W 140MHz | 2SC3067 2xSI-N 130V 50mA 0.5W 160 |
| 2SC3068 SI-N 30V 0.3A Ueb=15V B>8 | 2SC3071 SI-N 120V 0.2A Ueb=15V B> |
| 2SC3073 SI-N 30V 3A 15W 100MHz | 2SC3074 SI-N 60V 5A 20W 120MHz |
| 2SC3075 SI-N 500V 0.8A 10W 1/1.5us | 2SC3089 SI-N 800V 7A 80W |
| 2SC3101 SI-N 250V 30A 200W 25MHz | 2SC3102 SI-N 35V 18A 170W 520MHz |
| 2SC3112 SI-N 50V 0.15A 0.4W 100MHz | 2SC3116 SI-N 180V 0.7A 10W 120MHz |
| 2SC3117 SI-N 180V 1.5A 10W 120MHz | 2SC3133 SI-N 60V 6A 1.5W 27MHz |
| 2SC3148 SI-N 900V 3A 40W 1us | 2SC3150 SI-N 900V 3A 50W 15MHz |
| 2SC3153 SI-N 900V 6A 100W | 2SC3157 SI-N 150V 10A 60W |
| 2SC3158 SI-N 500V 7A 60W | 2SC3164 SI-N 500V 10A 100W |
| 2SC3169 SI-N 500V 2A 25W >8MHz | 2SC3175 SI-N 400V 7A 50W 40MHz |
| 2SC3178 SI-N 1200V 2A 60W | 2SC3179 SI-N 60V 4A 30W 15MHz |
| 2SC3180N SI-N 80V 6A 60W 30MHz | 2SC3181N SI-N 120V 8A 80W 30MHz |
| 2SC3182N SI-N 140V 10A 100W 30MHz | 2SC3195 SI-N 30V 20mA 0.1W 550MHz |
| 2SC3199 SI-N 60V 0.15A 0.2W 130MHz | 2SC3200 SI-N 120V 0.1A 0.3W 100MHz |
| 2SC3202 SI-N 35V 0.5A 0.5W 300MHz | 2SC3203 SI-N 35V 0.8A 0.6W 120MHz |
| 2SC3205 SI-N 30V 2A 1W 120MHz | 2SC3206 SI-N 150V 0.5A 0.8W 120MHz |
| 2SC3210 SI-N 500V 10A 100W 1us | 2SC3211 SI-N 800V 5A 70W >3MHz |
| 2SC3212 SI-N 800V 7A 3W 3.5MHz | 2SC3225 SI-N 40V 2A 0.9W 1us |
| 2SC3231 SI-N 200V 4A 40W 8MHz | 2SC3240 SI-N 50V 25A 110W 30MHz |
| 2SC3242 SI-N 20V 2A 0.9W 80MHz | 2SC3244E SI-N 100V 0.5A 0.9W 130MHz |
| 2SC3245A SI-N 150V 0.1A 0.9W 200MHz | 2SC3246 SI-N 30V 1.5A 0.9W 130MHz |
| 2SC3247 SI-N 50V 1A .9W 130MHz B> | 2SC3257 SI-N 250V 10A 40W 1/3.5us |
| 2SC3258 SI-N 100V 5A 30W 120MHz | 2SC3260 N-DARL 800V 3A 50W B>10 |
| 2SC3262 N-DARL 800V 10A 100W | 2SC3263 SI-N 230V 15A 130W |
| 2SC3264 SI-N 230V 17A 200W 60MHz | 2SC3271 SI-N 300V 1A 5W 80MHz |
| 2SC3277 SI-N 500V 10A 90W 20MHz | 2SC3279 SI-N 10V 2A 0.75W 150MHz |
| 2SC3280 SI-N 160V 12A 120W 30MHz | 2SC3281 SI-N 200V 15A 150W 30MHz |
| 2SC3284 SI-N 150V 14A 125W 60MHz | 2SC3293 N-DARL+D 50V 1.2A 20W 180 |
| 2SC3297 SI-N 30V 3A 15W 100MHz | 2SC3299 SI-N 60V 5A 20W 0.1us |
| 2SC3300 SI-N 100V 15A 100W | 2SC3303 SI-N 100V 5A 20W 0.2us |
| 2SC3306 SI-N 500V 10A 100W 1us | 2SC3307 SI-N 900V 10A 150W 1us |
| 2SC3309 SI-N 500V 2A 20W 1us | 2SC3310 SI-N 500V 5A 30W 1us |
| 2SC3311 SI-N 60V 0.1A 0.3W 150MHz | 2SC3320 SI-N 500V 15A 80W |
| 2SC3326 SI-N 20V 0.3A 0.15W 30MHz | 2SC3327 SI-N 50V 0.3A 0.2W 30MHz |
| 2SC3328 SI-N 80V 2A 0.9W 100MHz | 2SC3330 SI-N 60V 0.2A 0.3W 200MHz |
| 2SC3331 SI-N 60V 0.2A 0.5W 200MHz | 2SC3332 SI-N 180V 0.7A 0.7W 120MHz |
| 2SC3334 SI-N 250V 50mA 0.9W 100MHz | 2SC3345 SI-N 60V 12A 40W 90MHz |
| 2SC3346 SI-N 80V 12A 40W 0.2us | 2SC3355 SI-N 20V 0.1A 0.6W 6.5GHz |
| 2SC3356 SI-N 20V 0.1A 0.2W 7GHz | 2SC3377 SI-N 40V 1A 0.6W 150MHz |
| 2SC3378 SI-N 120V 0.1A 0.2W 100MHz | 2SC3379 SI-N 20V 1.5A PQ=3W |
| 2SC3381 2xSI-N 80V 0.1A 0.4W 170MHz | 2SC3383 SI-N 60V 0.2A 0.5W 250MHz |
| 2SC3397 SI-N 50V 0.1A 250MHz 46K/ | 2SC3399 SI-N 50V 0.1A 250MHz |
| 2SC3400 SI-N 50V 0.1A 250MHz 22K/ | 2SC3401 SI-N 50V .1A 46K/23KOHM |
| 2SC3402 SI-N 50V 0.1A 250MHz 10K/ | 2SC3405 SI-N 900V 0.8A 20W 1us |
| 2SC3409 SI-N 900V 2A 80W .8uS | 2SC3416 SI-N 200V 0.1A 5W 70MHz |
| 2SC3419 SI-N 40V 0.8A 5W 100MHz | 2SC3420 SI-N 50V 5A 10W 100MHz |
| 2SC3421O SI-N 120V 1A 1.5W BJT O-G | 2SC3421Y SI-N 120V 1A 10W 120MHz |
| 2SC3422Y SI-N 40V 3A 10W 100MHz | 2SC3423 SI-N 150V 50mA 5W 200MHz |
| 2SC3425 SI-N 500V 0.8A 10W | 2SC3446 SI-N 800V 7A 40W 18MHz |
| 2SC3447 SI-N 800V 5A 50W 18MHz | 2SC3456 SI-N 1100/800V 1.5A 40W |
| 2SC3457 SI-N 1100V 3A 50W | 2SC3460 SI-N 1100V 6A 100W |
| 2SC3461 SI-N 1100/800V 8A 120W | 2SC3466 SI-N 1200/650V 8A 120W |
| 2SC3467 SI-N 200V 0.1A 1W 150MHz | 2SC3468 SI-N 300V 0.1A 1W 150MHz |
| 2SC3486 SI-N 1500V 6A 120W | 2SC3502 SI-N 200V 0.1A 1.2W |
| 2SC3503 SI-N 300V 0.1A 7W 150MHz | 2SC3504 SI-N 70V 0.05A 0.9W 500MHz |
| 2SC3505 SI-N 900V 6A 80W | 2SC3507 SI-N 1000/800V 5A 80W |
| 2SC3509 N-DARL+D 900V 10A 100W 0. | 2SC3514 SI-N 180V 0.1A 10W 200MHz |
| 2SC3518 SI-N 60V 5A 10W | 2SC3520 SI-N 500V 18A 130W 18MHz |
| 2SC3526 SI-N 110V 0.15A 7A 30W 1us | 2SC3528 SI-N 500V 20A 125W |
| 2SC3549 SI-N 900V 3A 40W | 2SC3552 SI-N 1100V 12A 150W 15MHz |
| 2SC3568 SI-N 150V 10A 30W | 2SC3571 SI-N 500V 7A 30W |
| 2SC3577 SI-N 850V 5A 80W 6MHz | 2SC3581 SI-N 55V 0.4A 0.9W 150MHz |
| 2SC3591 SI-N 400V 7A 50W | 2SC3595 SI-N 30V 0.5A 5W 2GHz |
| 2SC3596 SI-N 80V 0.3A 8W 700MHz | 2SC3597 SI-N 80V 0.5A 10W 800MHz |
| 2SC3599 SI-N 120V 0.3A 8W 500MHz | 2SC3600 SI-N 200V 0.1A 7W 400MHz |
| 2SC3601 SI-N 200V 0.15A 7W 400MHz | 2SC3608 SI-N 20V 0.08A 6.5GHz |
| 2SC3611 SI-N 50V 0.15A 4W 300MHz | 2SC3616 SI-N 25V 0.7A 250MHz |
| 2SC3621 SI-N 150V 1.5A 10W 100MHz | 2SC3623 SI-N 60V 0.15A 0.25W B=1K |
| 2SC3632 SI-N 600V 1A 10W 30MHz | 2SC3636 SI-N 900/500V 7A 80W |
| 2SC3642 SI-N 1200V 6A 100W 200ns | 2SC3655 SI-N 50V 0.1A 0.4W 46/23K |
| 2SC3656 SI-N 50V 0.1A 0.4W 10K/10 | 2SC3659 SI-N+D 1700/800V 5A 50W |
| 2SC3668 SI-N 50V 2A 1W 100MHz | 2SC3669 SI-N 80V 2A 1W 0.2us |
| 2SC3675 SI-N 1500/900V 0.1A 10W | 2SC3678 SI-N 900V 3A 80W |
| 2SC3679 SI-N 900/800V 5A 100W | 2SC3680 SI-N 900/800V 7A 120W 6MHz |
| 2SC3684 SI-N+D 1500V 10A 150W | 2SC3688 SI-N 1500V 10A 150W 0.2us |
| 2SC3692 SI-N 100V 7A 30W <300/180 | 2SC373 SI-N 35V 0.1A 0.2W B>200 |
| 2SC3746 SI-N 80V 5A 20W 100MHz | 2SC3748 SI-N 80V 10A 30W 100/600ns |
| 2SC3752 SI-N 1100/800V 3A 30W | 2SC3781 SI-N 120V 0.4A 15W 500MHz |
| 2SC3782 SI-N 200V 0.2A 15W 400MHz | 2SC3783 SI-N 800V 5A 100W |
| 2SC3787 SI-N 180V 0.14A 10W 150MHz | 2SC3788 SI-N 200V 0.1A 5W 150MHz |
| 2SC3789 SI-N 300V 0.1A 7W 70MHz | 2SC3790 SI-N 300V 0.1A 7W 150MHz |
| 2SC3792 SI-N 50V 0.5A 0.5W 250MHz | 2SC3795A SI-N 900V 5A 40W |
| 2SC3807 SI-N 30V 2A 15W 260MHz | 2SC3808 N-DARL 80V 2A 170MHz B>80 |
| 2SC380TM SI-N 30V 50mA 0.3W 100MHz | 2SC3811 SI-N 40V 0.1A 0.4W 450MHz |
| 2SC3831 SI-N 500V 10A 100W | 2SC3833 SI-N 500/400V 12A 100W |
| 2SC3842 SI-N 600V 10A 70W 32MHz | 2SC3844 SI-N 600V 15A 75W 30MHz |
| 2SC3851 SI-N 80V 4A 25W 15MHz | 2SC3852 SI-N 80V 3A 25W 15MHz |
| 2SC3855 SI-N 200V 10A 100W 20MHz | 2SC3857 SI-N 200V 15A 150W 20MHz |
| 2SC3858 SI-N 200V 17A 200W 20MHz | 2SC3866 SI-N 900V 3A 40W |
| 2SC3868 SI-N 500V 1.5A 25W 0.7us | 2SC3883 SI-N+D 1500V 6A 50W |
| 2SC3884A SI-N 1500V 6A 50W | 2SC3886A SI-N 1500V 8A 50W 0.1us |
| 2SC388A SI-N 25V 50mA 0.3W 300MHz | 2SC3890 SI-N 500V 7A 30W 500NS |
| 2SC3892A SI-N+D 1500V 7A 50W 0.4us | 2SC3893A SI-N+D 1500V 8A 50W |
| 2SC3895 SI-N 1500/800V 8A 70W | 2SC3896 SI-N 1500V 8A 70W |
| 2SC3897 SI-N 1500V 10A 70W | 2SC3902 SI-N 180V 1.5A 10W 120MHz |
| 2SC3907 SI-N 180V 12A 130W 30MHz | 2SC3927 SI-N 900V 10A 120W |
| 2SC394 SI-N 25V 0.1A 200MC RF | 2SC3940 SI-N 30V 1A 1W 200MHz |
| 2SC3943 SI-N 110V 0.15A 2W 300MHz | 2SC3944 SI-N 150V 1A 40W 300MHz |
| 2SC3948 SI-N 850V 10A 75W 20MHz | 2SC3950 SI-N 30V 0.5A 5W |
| 2SC3952 SI-N 80V 0.5A 10W 700MHz | 2SC3953 SI-N 120V 0.2A 8W 400MHz |
| 2SC3954 SI-N 120V 0.3A 8W 400MHz | 2SC3955 SI-N 200V 0.1A 7W 300MHz |
| 2SC3956 SI-N 200V 0.2A 7W 70MHz | 2SC3964 SI-N 40V 2A 1.5W 1us |
| 2SC3972 SI-N 800/500V 5A 40W | 2SC3973A SI-N 900V 7A 45W |
| 2SC3979A SI-N 800V 3A 2W 10MHz | 2SC3987 N-DARL+D 50V 3A 15W |
| 2SC3996 SI-N 1500/800V 15A 180W | 2SC3998 SI-N 1500V 25A 250W POWER |
| 2SC3999 SI-N 300V 0.1A 0.75W 300MHz | 2SC4004 SI-N 900/800V 1A 30W <1/4 |
| 2SC4020 SI-N 900V 3A 50W 1us | 2SC4024 SI-N 100V 10A 35W B>300 |
| 2SC4029 SI-N 230V 15A 150W 30MHz | 2SC4043 SI-N 20V 50mA 0.15W 3.2GHz |
| 2SC4046 SI-N 120V 0.2A 8W 350MHz | 2SC4052 SI-N 600V 3A 40W 20MHz |
| 2SC4056 SI-N 600V 8A 45W | 2SC4059 SI-N 600/450V 15A 130W |
| 2SC4064 SI-N 50V 12A 35W 40MHz | 2SC4107 SI-N 500/400V 10A 60W |
| 2SC4119 N-DARL+D 1500V 15A 250W B | 2SC4123 SI-N+D 1500V 7A 60W |
| 2SC4125 SI-N+D 1500/800V 10A 70W | 2SC4131 SI-N 100V 15A 60W 18MHz |
| 2SC4135 SI-N 120V 2A 15W 200MHz | 2SC4137 SI-N 25V 0.1A 300MHz |
| 2SC4138 SI-N 500V 10A 80W <1/3.5us | 2SC4153 SI-N 200V 7A 30W 0.5us |
| 2SC4157 SI-N 600V 10A 100W | 2SC4159 SI-N 180V 1.5A 15W 100MHz |
| 2SC4161 SI-N 500V 7A 30W | 2SC4169 N-DARL+D 50V 1.2A 1W B=4K |
| 2SC4199 SI-N 1400V 10A 100W | 2SC4200 SI-N 20V 0.6A 5W 2.5GHz |
| 2SC4204 SI-N 30V 0.7A 0.6W | 2SC4231 SI-N 1200/800V 2A 30W |
| 2SC4235 SI-N 1200/800V 3A 80W | 2SC4236 SI-N 1200/800V 6A 100W |
| 2SC4237 SI-N 1200/800V 10A 150W | 2SC4242 SI-N 450/400V 7A 40W |
| 2SC4256 SI-N 1500V 10A 175W 6MHz | 2SC4278 SI-N 150V 10A 100W 30MHz |
| 2SC4288A SI-N1600/600V 12A 200W | 2SC4289A SI-N 1500V 16A 200W |
| 2SC4290A SI-N 1500V 20A 200W | 2SC4297 SI-N 500V 12A 75W 10MHz |
| 2SC4298 SI-N 500V 15A 80W 10MHz | 2SC4300 SI-N 900V 5A 75W 1/6us |
| 2SC4304 SI-N 800V 3A 35W | 2SC4308 SI-N 30V 0.3A 0.6W 2.5GHz |
| 2SC4313 SI-N 900V 10A 100W 0.5us | 2SC4381 SI-N 150V 2A 25W 15MHz |
| 2SC4382 SI-N 200V 2A 25W 15MHz | 2SC4386 SI-N 160/120V 8A 75W 20MHz |
| 2SC4387 SI-N 200V 10A 80W 20MHz | 2SC4388 SI-N 200V 15A 85W 20MHz |
| 2SC4408 SI-N 80V 2A 0.9W 100/600ns | 2SC4429 SI-N 1100/800V 8A 60W |
| 2SC4430 SI-N 1100V 12A 65W 15MHz | 2SC4431 SI-N 120V 1.5A 20W 150MHz |
| 2SC4439 SI-N 180V 0.3A 8W 400MHz | 2SC4467 SI-N 160/120V 8A 80W 20MHz |
| 2SC4468 SI-N 200V 10A 80W 20MHz | 2SC4484 SI-N 30V 2.5A 1W 250MHz |
| 2SC4488 SI-N 120V 1A 1W 120MHz | 2SC4511 SI-N 120V 6A 30W 20MHz |
| 2SC4512 SI-N 120V 6A 50W 20MHz | 2SC4517 SI-N 900V 3A 30W 6MHz |
| 2SC4517A SI-N 1000V 3A 30W 0.5us | 2SC4531 SI-N+D 1500V 10A 50W |
| 2SC4532 SI-N 1700V 10A 200W 2uS | 2SC4538 SI-N 900V 5A 80W |
| 2SC454 SI-N 30V 0.1A 230MHz | 2SC4542 SI-N 1500V 10A 50W |
| 2SC4547 N-DARL+D 85V 3A 30W B>2K | 2SC4557 SI-N 900V 10A 80W <1/5.5us |
| 2SC4560 SI-N 1500V 10A 80W | 2SC458 SI-N 30V 0.1A 230MC UNI |
| 2SC4582 SI-N 600V 100A 65W 20MHz | 2SC460 SI-N 30V 0.1A 0.2W 230MHz |
| 2SC461 SI-N 30V 0.1A 0.2W 230MHz | 2SC4744 SI-N 1500V 6A POWER |
| 2SC4745 SI-N 1500V 6A | 2SC4747 SI-N 1500V 10A 50W 0.3us |
| 2SC4758 SI-N 1500V 8A 50W HI-RES | 2SC4769 SI-N+D 1500V 7A 60W |
| 2SC4770 SI-N 1500/800V 7A 60W | 2SC4793 SI-N 230V 1A 2W 100MHz |
| 2SC4804 SI-N 900V 3A 30W 0.3us | 2SC4820 SI-N 450V 6A 30W 12MHz |
| 2SC4826 SI-N 200V 3A 1.3W 300MHz | 2SC4834 SI-N 500V 8A 45W <0.3/1.4 |
| 2SC4883A SI-N 180V 2A 20W 120MHz | 2SC4891 SI-N 1500V 15A 75W |
| 2SC4908 SI-N 900V 3A 35W 1us | 2SC4924 SI-N 800V 10A 70W |
| 2SC4977 SI-N 450V 7A 40W | 2SC5002 SI-N 1500V 7A 80W |
| 2SC5003 SI-N+D 1500V 7A 80W | 2SC5027 SI-N 1100V 3A 50W 0.3us |
| 2SC5030 SI-N 50V 5A 1.3W 150MHz | 2SC5045 SI-N 1600V 15A 75W |
| 2SC5047 SI-N 1600V 25A 250W | 2SC5048 SI-N 1500V 12A 50W 0.3us |
| 2SC5070 SI-N 30V 2A 1.5W B>800 | 2SC5086 SI-N 20V 80MA 7GHZ |
| 2SC509 SI-N 35V 0.5A 0.6W 60MHz | 2SC5144 SI-N 1700V 20A 200W |
| 2SC5148 SI-N 1500V 8A 50W 0.2us | 2SC5149 SI-N+D 1500V 8A 50W 0.2us |
| 2SC5150 SI-N 1700V 10A 50W 03us | 2SC5171 SI-N 180V 2A 20W 200MHz |
| 2SC5198 SI-N 140V 10A 100W 30MHz | 2SC5207 SI-N 1500V 10A 50W 0.4us |
| 2SC5242 SI-N 230V 15A 130W 30MHz | 2SC5244A SI-N 1600V 30A 200W |
| 2SC5296 SI-N+D 1500V 8A 60W | 2SC5297 SI-N 1500V 8A 60W |
| 2SC5299 SI-N 1500V 10A 70W 0.2US | 2SC535 SI-N 20V 20mA 0.1W 0.700M |
| 2SC536 SI-N 40V 0.1A 180MC UNI | 2SC620 SI-N 50V 0.2A 0.25W UNI |
| 2SC643 SI-N 1100V 2.5A 50W | 2SC644 SI-N 30V 50mA 0.25W |
| 2SC645 SI-N 30V 30mA 0.14W 200MHz | 2SC710 SI-N 30V 0.03A 200MHz |
| 2SC711 SI-N 30V 0.05A 150MHz | 2SC712 SI-N 30V 0.5A 150MHz |
| 2SC717 SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz | 2SC730 SI-N 40V 0.4A PQ=1.5W |
| 2SC732 SI-N 50V 0.15A 0.4W 150MHz | 2SC735 SI-N 35V 0.4A 0.3W UNI |
| 2SC752 SI-N 15V 100mA 0.1W | 2SC756 SI-N 40V 4A 10W 65MHz |
| 2SC784 SI-N 40V 0.02A 500MC RF | 2SC815 SI-N 60V 0.2A 0.25W 200MHz |
| 2SC828 SI-N 30V 0.05A 0.25W UNI | 2SC829 SI-N 30V 30mA 0.4W 230MHz |
| 2SC839 SI-N 50V 0.03A 250MHz | 2SC867 SI-N 400V 1A 23W 8MHz |
| 2SC869 SI-N 160V 30mA 0.2W 150MHz | 2SC898A SI-N 150V 7A 80W 15MHz |
| 2SC900 SI-N 30V 0.03A 100MHz | 2SC930 SI-N 15V 0.03A 300MC RF |
| 2SC936 SI-N 1000V 1A 22W POWER | 2SC941 SI-N 35V 20mA 0.2W 120MHz |
| 2SC945 SI-N 50V 0.1A 250MC UNI |  |
| 2SC982 N-DARL 40V 0.3A 0.4W | 2SD1010 SI-N 50V 50mA 0.3W 200MHz |
| 2SD1012 SI-N 20V 0.7A 0.25W 250MHz | 2SD1018 SI-N 250V 4A 80W B>250 |
| 2SD1027 N-DARL+D 20V 15A 100W B>1 | 2SD1033 SI-N 200V 2A 20W 10MHz |
| 2SD1036 SI-N 150/120V 15A 150W | 2SD1047 SI-N 160V 12A 100W 15MHz |
| 2SD1048 SI-N 20V 0.7A 0.25W 250MHz | 2SD1049 SI-N 120V 25A 100W |
| 2SD1051 SI-N 50V 1.5A 1W 150MHz | 2SD1055 SI-N 40V 2A 0.75W 100MHz |
| 2SD1062 SI-N 60V 12A 40W 10MHz | 2SD1064 SI-N 60V 12A 80W |
| 2SD1065 SI-N 60V 15A 90W | 2SD1073 N-DARL 300V 4A 40W B>1K |
| 2SD1088 N-DARL 300V 6A 30W B>2000 | 2SD1113K N-DARL+D 300V 6A 40W |
| 2SD1128 N-DARL 150V 5A 30W | 2SD1135 SI-N 80V 4A 40W |
| 2SD1138 SI-N 200V 2A 30W | 2SD1140 N-DARL 30V 1.5A 0.9W |
| 2SD1145 SI-N 60V 5A 0.9W 120MHz | 2SD1148 SI-N 140V 10A 100W 20MHz |
| 2SD1153 SI-N 80V 1.5A 0.9W | 2SD1163A SI-N 300V 7A 40W |
| 2SD1164 SI-N 150V 1.5A 10W DAR+DI | 2SD1173 SI-N+D 1500V 5A 70W |
| 2SD1187 SI-N 100V 10A 80W 10MHz | 2SD1189 SI-N 40V 2A 5W 100MHz |
| 2SD1192 N-DARL+D 70V 10A 40W B=5K | 2SD1196 N-DARL+D 110V 8A 40W B=40 |
| 2SD1198 N-DARL 30V 1A 1W 150MHz | 2SD1207 SI-N 60V 2A 1W |
| 2SD1210 N-DARL+D 150V 10A 80W B=5 | 2SD1213 SI-N 60V 20A 50W |
| 2SD1225 SI-N 40V 1A 1W 150MHz | 2SD1238 SI-N 120V 12A 80W 20MHz |
| 2SD1244 SI-N+D 2500/900V 1A 50W | 2SD1246 SI-N 30V 2A 0.75W |
| 2SD1247 SI-N 30V 2.5A 1W | 2SD1254 SI-N 130V 3A 30W |
| 2SD1255 SI-N 130V 4A 35W 30MHz | 2SD1263A SI-N 400V 0.75A 35W 30MHz |
| 2SD1264 SI-N 200V 2A 30W POWER | 2SD1265 SI-N 60V 4A 30W 25kHz |
| 2SD1266 SI-N 60V 3A 35W POWER | 2SD1267 SI-N 60V 4A 40W 20MHz |
| 2SD1270 SI-N 130V 5A 2W 30MHz | 2SD1271 SI-N 130V 7A 40W 30MHz |
| 2SD1272 SI-N 200V 1A 40W 25MHz | 2SD1273 SI-N 80V 3A 40W 50MHz |
| 2SD1274 SI-N 150V 5A 40W 40MHz | 2SD1276 N-DARL 60V 4A 40W |
| 2SD1286 N-DARL+D 60V 1A 8W B=1K-3 | 2SD1288 SI-N 120V 7A 70W |
| 2SD1289 SI-N 120V 8A 80W | 2SD1292 SI-N 120V 1A 0.9W 100MHz |
| 2SD1293 SI-N 120V 1A 1W 100MHz | 2SD1297 N-DARL+D 150V 25A 100W |
| 2SD1302 SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz | 2SD1306 SI-N 30V 0.7A 150mW 250MHz |
| 2SD1308 N-DARL+D 150V 8A 40W | 2SD1313 SI-N 800V 25A 200W 6MHz |
| 2SD1314 N-DARL+D 600V 15A 150W | 2SD1330 SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz |
| 2SD1347 SI-N 60V 3A 1W 150MHz | 2SD1348 SI-N 60V 4A 10W 150MHz |
| 2SD1350A SI-N 600V 0.5A 1W 55MHz | 2SD1376K N-DARL+D 120V 1.5A 40W |
| 2SD1378 SI-N 80V 0.7A 10W 120MHz | 2SD1379 N-DARL 40V 2A 10W 150MHz |
| 2SD1380 SI-N 40V 2A 10W 100MHz | 2SD1382 SI-N 120V 1A 10W 100MHz |
| 2SD1384 SI-N 40V 2A 0.75W 100MHz | 2SD1391 SI-N 1500V 5A 80W |
| 2SD1392 N-DARL+D 60V 5A 30W B=800 | 2SD1397 SI-N+D 1500V 3.5A 50W |
| 2SD1398 SI-N+D 1500V 5A 50W | 2SD1399 SI-N+D 1500V 6A 80W |
| 2SD1403 SI-N 1500V 6A 120W | 2SD1404 SI-N+D 300V 7A 25W 1us |
| 2SD1405 SI-N 50V 3A 25W 2us | 2SD1406 SI-N 60V 3A 25W 0.8us |
| 2SD1407 SI-N 100V 5A 30W 12MHz | 2SD1408 SI-N 80V 4A 30W 8MHz |
| 2SD1409 N-DARL+D 600V 6A 25W 1us | 2SD1411 SI-N 100V 7A 30W 10MHz |
| 2SD1413 N-DARL+D 60V 3A 20W .O1US | 2SD1415 N-DARL+D 100V 7A 30W 0.8us |
| 2SD1426 SI-N+D 1500V 3.5A | 2SD1427 SI-N+D 1500V 5A 80W |
| 2SD1428 SI-N+D 1500V 6A 80W | 2SD1432 SI-N 1500V 6A 80W |
| 2SD1439 SI-N+D 1500V 3A 50W | 2SD1441 SI-N+D 1500V 4A 80W |
| 2SD1446 N-DARL+D 500V 6A 40W B>50 | 2SD1453 SI-N 1500V 3A 50W |
| 2SD1457 N-DARL+D 140V 6A 60W | 2SD1458 SI-N 20V 0.7A 1W |
| 2SD1468 SI-N 30V 1A 0.3..0.4W 150 | 2SD1491 N-DARL+D 70V 2A 10W B>2K |
| 2SD1496 SI-N 1500V 5A 50W | 2SD1497-02 SI-N 1500V 6A 50W |
| 2SD1504 SI-N 30V 0.5A 0.3W 300MHz | 2SD1506 SI-N 60V 3A 10W 90MHz |
| 2SD1508 N-DARL 30V 1.5A 10W B>400 | 2SD1509 N-DARL+D 80V 2A 10W 0.4uS |
| 2SD1511 N-DARL 100V 1A 1W 150MHz | 2SD1521 N-DARL+D 50V 1.5A 2W B>2K |
| 2SD1525 N-DARL+D 100V 30A 150W | 2SD1526 SI-N 130V 1A 1W 200MHz |
| 2SD1541 SI-N 1500V 3A 50W | 2SD155 SI-N 80V 3A 25W |
| 2SD1554 SI-N+D 1500V 3.5A 40W 1us | 2SD1555 SI-N+D 1500V 5A 40W 1us |
| 2SD1556 SI-N+D 1500V 6A 50W 1us | 2SD1563A SI-N 160V 1.5A 10W 80MHz |
| 2SD1565 N-DARL+D 100V 5A 30W | 2SD1576 SI-N 1500V 2.5A 48W |
| 2SD1577 SI-N 1500V 5A 80W | 2SD1579 N-DARL+D 150V 1.5A 1W |
| 2SD1589 N-DARL+D 100V 5A 20W | 2SD1590 N-DARL+D 150V 8A 25W |
| 2SD1595 N-DARL+D 60V 5A 20W B=6K | 2SD1609 SI-N 160V 0.1A NF/S-L |
| 2SD1610 SI-N 200V 0.1A 1.3W 140MHz | 2SD1624 SI-N 60V 3A .5W 150MHz |
| 2SD1632 N-DARL+D 1500V 4A 80W | 2SD1647 N-DARL+D 50V 2A 25W |
| 2SD1649 SI-N+D 1500/800V 2,5A 50W | 2SD1650 SI-N+D 1500/800V 3.5A 50W |
| 2SD1651 SI-N+D 1500/800V 5A 60W | 2SD1652 SI-N+D 1500V 6A 60W 3MHz |
| 2SD1656 SI-N 1500V 6A 50W 3MHz | 2SD1663 SI-N 1500V 5A 80W 0.5us |
| 2SD1664 SI-N 40V 1A 0.5W 150MHz | 2SD1666 SI-N 60V 3A 20W |
| 2SD1667 SI-N 60V 5A 25W 30MHz | 2SD1668R SI-N 60V 7A 30W |
| 2SD1669 SI-N 60V 12A 30W | 2SD1677 SI-N 1500V 5A 100W 0.5us |
| 2SD1680 SI-N 330/200V 7A 70W | 2SD1681 SI-N 20V 1.2A 10W 150MHz |
| 2SD1683 SI-N 60V 4A 10W 150MHz | 2SD1684 SI-N 120V 1.2A 10W 150MHz |
| 2SD1706 SI-N 130/80V 15A 80W 20MHz | 2SD1707 SI-N 130/80V 20A 100W |
| 2SD1710 SI-N 1500/800V 5A 100W | 2SD1725 SI-N 120V 4A 20W 180MHz |
| 2SD1729 SI-N+D 1500/700V 3.5A 60W | 2SD1730 SI-N+D 1500/700V 5A 100W |
| 2SD1739 SI-N 1500/700V 6A 100W | 2SD1740 N-DARL 150V 5A 25W B=5000 |
| 2SD1758 SI-N 40V 2A 10W 100MHz | 2SD1760 SI-N 60V 3A 15W 90MHz |
| 2SD1761 SI-N 80V 3A 35W | 2SD1762 SI-N 60V 3A 25W 70MHz |
| 2SD1763A SI-N 120V 1.5A 20W 80MHz | 2SD1764 N-DARL+D 60V 2A 20W B>100 |
| 2SD1765 N-DARL+D 100V 2A 20W B>1K | 2SD1769 N-DARL+D 120V 6A 50W |
| 2SD1776 SI-N 80V 2A 25W 40MHz | 2SD1783 N-DARL+D 60V 5A 30W B=2K |
| 2SD1785 N-DARL+D 120V 6A 30W 100MHz | 2SD1790 N-DARL+D 200V 4A 25W B=1K |
| 2SD1791 N-DARL 100V 7A 30W 50MHz | 2SD1796 N-DARL+D 60V 4A 25W |
| 2SD1802 SI-N 60V 3A 15W 150MHz | 2SD1806 SI-N+D 40V 2A 15W 150MHz |
| 2SD1809 N-DARL 60V 1A 0.9W B>2K | 2SD1812 SI-N 160V 1.5A 0.9W |
| 2SD1815 SI-N 120V 3A 20W 180MHz | 2SD1817 SI-D 80V 3A 15W B>2K |
| 2SD1825 N-DARL+D 70V 4A 20W | 2SD1827 N-DARL+D 70V 10A 30W 20MHz |
| 2SD1830 N-DARL+D 110V 8A 30W B=4K | 2SD1835 SI-N 60V 2A 150MHz 60/580 |
| 2SD1843 N-DARL+D 60V 1A 1W B>2000 | 2SD1847 SI-N+D 1500/700V 5A 100W |
| 2SD1849 SI-N+D 1500/700V 7A 120W | 2SD1853 N-DARL+D 80V 1.5A 0.7W B> |
| 2SD1856 N-DARL+D 60V 5A 25W | 2SD1857 SI-N 120V 1.5A 1W 80MHz |
| 2SD1858 SI-N 40V 1A 1W 150MHz | 2SD1859 SI-N 80V 0.7A 1W 120MHz |
| 2SD1862 SI-N 40V 2A 1W 100MHz | 2SD1863 SI-N 120V 1A 1W 100MHz |
| 2SD1864 SI-N 60V 3A 1W 90MHz | 2SD1877 SI-N+D 1500/800V 4A 50W |
| 2SD1878 SI-N+D 1500V 5A 60W 0.3us | 2SD1880 SI-N+D 1500V 8A 70W |
| 2SD1881 SI-N+D 1500V 10A 70W | 2SD1887 SI-N 1500/800V 10A 70W |
| 2SD1894 SI-N 160V 7A 70W 20MHz | 2SD1895 N-DARL 160V 8A 100W 20MHz |
| 2SD1913 SI-N 60V 3A 20W 100MHz | 2SD1929 N-DARL+D 60V 2A 1.2W |
| 2SD1930 N-DARL 100V 2A 1.2W B=500 | 2SD1933 N-DARL+D 80V 4A 30W |
| 2SD1944 SI-N 80V 3A 30W 50MHz | 2SD1958 SI-N 200V 4.5A 30W 10MHz |
| 2SD1959 SI-N 1400V 10A 50W | 2SD1978 N-DARL+D 120V 1.5A 0.9W |
| 2SD198 SI-N 300V 1A 25W 45MHz | 2SD1991 SI-N 60V 0.1A 0.4W 150MHz |
| 2SD1992 SI-N 30V 0.5A 0.6W 200MHz | 2SD1994 SI-N 60V 1A 1W 200MHz |
| 2SD1996 SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz | 2SD200 SI-N 1500V 2.5A 10W |
| 2SD2006 SI-N 80V 0.7A 1.2W 120MHz | 2SD2007 SI-N 40V 2A 1.2W 100MHz |
| 2SD2010 N-DARL 60V 2A 1.2W B>1000 | 2SD2012 SI-N 60V 3A 25W 3MHz |
| 2SD2018 N-DARL+D 60V 1A 5W B>6K5 | 2SD2052 SI-N 150V 9A 100W 20MHz |
| 2SD2061 SI-N 80V 3A 30W 8MHz | 2SD2066 SI-N 160V 12A 120W |
| 2SD2088 N-DARL+D 60V 2A 0.9W B>2K | 2SD2125 SI-N+D 1500V 5A 50W 0.2us |
| 2SD213 SI-N 110V 10A 100W | 2SD2136 SI-N 60V 3A 1.5W 30MHz |
| 2SD2137A SI-N 80V 3A 15W 30MHz | 2SD2141 N-DARL+D 380V 6A 35W B>15 |
| 2SD2144 SI-N 25V 0.5A B>560 | 2SD2151 SI-N 130/80V 10A 30W 20MHz |
| 2SD2159 SI-N 30V 2A 1W 110MHz | 2SD2250 N-DARL 160V 7A 90W B>5K |
| 2SD2253 SI-N+D 1700V 6A 50W | 2SD2255 N-DARL 160V 7A 70W 20MHz |
| 2SD2276 N-DARL 160V 8A 120W B>5K | 2SD2331 N-DARL+D 1500V 3A |
| 2SD234 SI-N 60V 3A 25W AF-POWER | 2SD2340 SI-N 130V 6A 50W |
| 2SD2375 SI-N 80V 3A 25W B>500 | 2SD2386 N-DARL 140V 7A 70W B>5K |
| 2SD2389 N-DARL 160V 10A 100W B>5K | 2SD2390 N-DARL 160V 10A 100W 55MHz |
| 2SD2394 SI-N 60V 3A 30W | 2SD2395 SI-N 50V 3A 25W |
| 2SD2399 N-DARL+D 80V 4A 30W B=1K- | 2SD2438 N-DARL+D 160V 8A 70W B>5K |
| 2SD2493 N-DARL 110V 6A 60W 60MHz | 2SD2498 SI-N 1500V 6A 50W |
| 2SD2499 SI-N+D 1500V 6A 50W | 2SD287 SI-N 200V 10A 100W 8MHz |
| 2SD313 SI-N 60V 3A 30W 8MHz | 2SD325 SI-N 35V 1.5A 10W 8MHz |
| 2SD350 SI-N 1500V 5A 22W | 2SD350A SI-N 1500V 5A 22W |
| 2SD359 SI-N 40V 2A 10W LOWFREQPO | 2SD361 SI-N 60V 1.5A 10W 70MHz |
| 2SD381 SI-N 130V 1.5A 20W 60MHz | 2SD382 SI-N 130V 1.5A 20W 60MHz |
| 2SD386 SI-N 200V 3A 25W 8MHz | 2SD400 SI-N 25V 1A 0.9W |
| 2SD401 SI-N 200V 2A 20W 10MHz | 2SD414 SI-N 120/80V 0.8A 10W |
| 2SD415 SI-N 120/100V 0.8A 10W | 2SD424 SI-N 160V 15A 150W POWER |
| 2SD438 SI-N 100V 0.7A 0.9W 100MHz | 2SD467 SI-N 25V 0.7A 0.5W 280MHz |
| 2SD468 SI-N 25V 1A 0,9W 280MHz | 2SD471 SI-N 30V 1A 0.8W UNI (EBC |
| 2SD476 SI-N 70V 4A 40W 7MHz | 2SD478 SI-N 200V 2A 30W |
| 2SD545 SI-N 25V 1.5A 0.5W | 2SD549 N-DARL 30V 1.5A 15W B>4K |
| 2SD552 SI-N 220V 15A 150W 4MHz | 2SD553 SI-N 70V 7A 40W 10MHz |
| 2SD555 SI-N 400V 15A 200W 7MHz | 2SD556 SI-N 120V 15A 120W 8MHz |
| 2SD560 N-DARL 100V 5A 30W | 2SD571 SI-N 60V 700mA 1W 110MHz |
| 2SD592 SI-N 30V 1A 0.75W 200MHz | 2SD596 SI-N 30V 0.7A 170MHz |
| 2SD600K SI-N 120V 1A 8W | 2SD602A SI-N 60V 0.5A 0.2W 200MHz |
| 2SD612 SI-N 25V 2A 10W 100MHz | 2SD613 SI-N 100V 6A 40W 15MHz |
| 2SD617 N-DARL 120V 8A 100W | 2SD637 SI-N 60V 0.1A 0.4W 150MHz |
| 2SD661 SI-N 35V 0.1A 0.4W 200MHz | 2SD662 SI-N 250V 0.1A 0.6W 50MHz |
| 2SD666 SI-N 120V 0.05A 140MHz | 2SD667 SI-N 120V 1A 140MHz |
| 2SD669A SI-N 160V 1.5A 1W 140MHz | 2SD676 SI-N 160V 12A 125W 8MHz |
| 2SD712 SI-N 100V 4A 30W 8MHz | 2SD717 SI-N 70V 10A 80W 0.3us |
| 2SD718 SI-N 120V 8A 80W 12MHz | 2SD725 SI-N 1500V 6A 50W POWER |
| 2SD726 SI-N 100V 4A 40W 10MHz | 2SD731 SI-N 170V 7A 80W 7MHz |
| 2SD732 SI-N 150V 8A 80W 15MHz | 2SD734 SI-N 25V 0.7A 0.6W 250MHz |
| 2SD762 SI-N 60V 3A 25W 25kHz | 2SD763 SI-N 120V 1A 0.9W |
| 2SD768 N-DARL+D 120V 6A 40W B>1K | 2SD773 SI-N 20V 2A 1W 110MHz |
| 2SD774 SI-N 100V 1A 1W 95MHz | 2SD781 SI-N 150V 2A 1W 0.6us |
| 2SD786 SI-N 40V 0.3A 0.25W | 2SD787 SI-N 20V 2A 0.9W 80MHz |
| 2SD788 SI-N 20/20V 2A 0.9W 100MHz | 2SD789 SI-N 100/50V 1A 0.9W 80MHz |
| 2SD794 SI-N 70V 3A 10W 60MHz | 2SD795 SI-N 40V 3A 20W 95MHz |
| 2SD798 N-DARL 600V 6A 30W B>1K5 | 2SD799 N-DARL+D 400V 6A 30W |
| 2SD800 SI-N 750V 4A 30W 8MHz | 2SD809 SI-N 100V 1A 10W 85MHz |
| 2SD819 SI-N 1500V 3.5A 50W | 2SD820 SI-N 1500V 5A 50W |
| 2SD822 SI-N 1500/600V 7A 50W | 2SD826 SI-N 60V 5A 10W 120MHz |
| 2SD829 N-DARL+D 150V 15A 100W B= | 2SD837 N-DARL 60V 4A 40W |
| 2SD844 SI-N 50V 7A 60W 15MHz | 2SD850 SI-N 1500V 3A 25W |
| 2SD856 SI-N 60V 3A 35W POWER | 2SD863 SI-N 50V 1A 0.9W |
| 2SD864K N-DARL+D 120V 3A 30W | 2SD867 SI-N 130V 10A 100W 3MHz |
| 2SD871 SI-N+D 1500V 5A 50W | 2SD879 SI-N 30V 3A 0.75W 200MHz |
| 2SD880 SI-N 60V 3A 30W 0.8us | 2SD882 SI-N 30V 3A 10W |
| 2SD889 SI-N+D 1500V 4A 50W | 2SD892A N-DARL 60V 0.5A 0.4W B>2K |
| 2SD894 N-DARL 30V 1.5A 10W 120MHz | 2SD895 SI-N 100V 6A 60W 10MHz |
| 2SD917 SI-N 330V 7A 70W POWER | 2SD92 SI-N 100V 3A 20W |
| 2SD921 N-DARL 200V 5A 80W B>700 | 2SD946 N-DARL 30V 1A |
| 2SD947 N-DARL 40V 2A 5W 150MHz | 2SD951 SI-N 1500V 3A 65W |
| 2SD958 SI-N 120V 0.02A 0.4W 200MHz | 2SD965 SI-N 40V 5A 0.75W 150MHz |
| 2SD966 SI-N 40V 5A 1W 150MHz | 2SD968A SI-N 120V 0.5A 1W 120MHz |
| 2SD970 N-DARL+D 120V 8A 40W B>1K | 2SD972 N-DARL 50V 4A 30W B=3K |
| 2SD982 N-DARL 200V 5A 40W B=3000 | 2SD986 N-DARL 150/80V 1.5A 10W |
| 2SD998 N-DARL 100V 1.5A 10W B=7K |  |
| 2SJ103 P-FET 50V 2.6mA Up<2V |  |
| 2SJ109 P-FET DUAL 30V Id>2.6mA | 2SJ113 P-FET 100V 10A 100W OE35 |
| 2SJ117 P-FET 400V 2A 40W 35ns | 2SJ162 P-FET 160V 7A 100W 1E |
| 2SJ174 P-FET 60V 20A 75W 235ns | 2SJ175 P-FET 60V 10A 25W OE25 |
| 2SJ177 P-FET 60V 20A 75W <0E085 | 2SJ182 P-FET 60V 3A 20W OE28 |
| 2SJ200 P-FET 180V 10A 120W | 2SJ201 P-FET 200V 12A 150W |
| 2SJ306 P-FET 250V 3A 25W <2E =3 | 2SJ307 P-FET 250V 6A 2W <1E |
| 2SJ353 P-FET 60V 1.5A 1W <E37 | 2SJ449 P-FET 250V 6A 35W <E8 |
| 2SJ72 P-FET 25V 30MA 0.6W Up<2V | 2SJ74 P-FET 25V 1mA Up<2V |
| 2SJ77 P-FET 160V 0.5A 30W | 2SJ79 P-FET 200V 0.5A 30W |
| 2SK1010 N-FET 500V 6A 80W <1E5 | 2SK1036 N-FET 250V 1A 2W 80ns |
| 2SK1057 N-FET 140V 7A 100W | 2SK1058 N-FET 160V 7A 100W 1E |
| 2SK107 N-FET 9V 20MA 250MW | 2SK108 N-FET 50V 20mA 0.3W 70E |
| 2SK1081 N-FET 800V 7A 125W 380ns | 2SK1082 N-FET 900V 6A 125W 2.8E |
| 2SK1101 N-FET 450V 10A 50W E65 =1 | 2SK1102 N-FET 500V 10A 50W 240ns |
| 2SK1113 N-FET 120V 3A 20W | 2SK1117 N-FET 600V 6A 100W 1.25R |
| 2SK1118 N-FET 600V 6A 45W 1.25R | 2SK1119 N-FET 100V 4A 100W |
| 2SK1120 N-FET 1000V 8A 150W 1E8 | 2SK117 N-FET 50V 5mA |
| 2SK1170 N-FET 500V 20A 120W <E27 | 2SK118 N-FET 50V 0.3mA 0.1W |
| 2SK1181 N-FET 500V 13A 85W 0.4E | 2SK1190 N-FET 60V 22A 35W 0E05 |
| 2SK1191 N-FET 60V 30A 40W 0.03E | 2SK1198 N-FET 700V 2A 35W 3.2E |
| 2SK1213 N-FET 600V 6A 125W 40/85ns | 2SK1217 N-FET 900V 8A 100W |
| 2SK1221 N-FET 250V 10A 80W 0E4 | 2SK125 N-FET 25V 0.1A 0.3W |
| 2SK1257 N-FET 60V 40A 45W 0.05E | 2SK1271 N-FET 1400V 5A 240W <4E |
| 2SK1275 N-FET 900V 2A 30W 7E | 2SK1296 N-FET 60V 30A 0.024E |
| 2SK1299 N-FET 100V 3A 20W 0E45 | 2SK1317 N-FET 1500V 2.5A 100W 12E |
| 2SK1338 N-FET 900V 2A 50W 7E | 2SK1341 N-FET 900V 6A 100W 3E |
| 2SK1342 N-FET 900V 8A 100W 1E6 | 2SK1345 N-FET 60V 20A 40W <E055 |
| 2SK1350 N-FET 200V 15A 45W 0E14 | 2SK1351 N-FET 500V 5A 40W <1E5 |
| 2SK1356 N-FET 900V 3A 40W | 2SK1357 N-FET 900V 5A 125W |
| 2SK1358 N-FET 900V 9A 150W 1.4E | 2SK1363 N-FET 900V 8A 90W 1.4E |
| 2SK1377 N-FET 500V 5.5A 40W | 2SK1378 N-FET 400V 10A 125W 0.55E |
| 2SK1379 N-FET 60V 50A 150W <E017 | 2SK1388 N-FET 30V 35A 60W <E022 |
| 2SK1400 N-FET 300V 7A 50W | 2SK1404 N-FET 600V 5A 35W 1E5 |
| 2SK1419 N-FET 60V 15A 25W <E08 | 2SK1420 N-FET 60V 25A 30W 0.045E |
| 2SK1444 N-FET 450V 3A 25W 2.6E | 2SK1447 N-FET 450V 9A 40W <E6 |
| 2SK1460 N-FET 900V 3.5A 40W 2E8 | 2SK1461 N-FET 900V 5A 120W |
| 2SK1462 N-FET 900V 8A 150W | 2SK1502 N-FET 900V 7A 120W 2E |
| 2SK1507 N-FET 600V 9A 50W 240ns | 2SK152 N-FET 15V 9.5mA Up<2V |
| 2SK1529 N-FET 180V 10A 120W | 2SK1530 N-FET 200V 12A 150W |
| 2SK1531 N-FET 500V 15A 150W E45 | 2SK1537 N-FET 900V 5A 100W 290ns |
| 2SK1544 N-FET 500V 25A 200W 0.2E | 2SK161 N-FET 18V 0.01A 0.2W |
| 2SK1612 N-FET 900V 3A 50W 40/140ns | 2SK163 N-FET 50V 0.03A 0.4W |
| 2SK1637 N-FET 600V 4A 35W <2E4 | 2SK1643 N-FET 900V 5A 125W 2.8E |
| 2SK1653 N-FET 60V 45A 45W <E02 | 2SK168 N-FET 30V 20mA 0.2W FM-V/ |
| 2SK170 N-FET 40V 20mA 0.4W | 2SK1723 N-FET 600V 12A 150W <E65 |
| 2SK1833 N-FET 500V 2.5A 40W <4E | 2SK184 N-FET 50V 0.6mA Up<1.5V |
| 2SK1917M N-FET 250V 10A 50W <E4 | 2SK192 N-FET 18V Idss>3mA Up<3V |
| 2SK1924 N-FET 600V 6A 1.75W | 2SK193 N-FET-DG 15V VHF |
| 2SK1940 N-FET 600V 12A 125W <E75 | 2SK1941 N-FET 600V 16A 100W <E55 |
| 2SK1943 N-FET 900V 5A 80W <2E8 | 2SK1953 N-FET 600V 2A 25W 5E |
| 2SK2038 N-FET 800V 5A 125W 2E2 | 2SK2039 N-FET 900V 5A 150W <2E5 |
| 2SK2043 N-FET 600V 2A 2W 4E3 | 2SK2056 N-FET 800V 4A 40W 2.4E |
| 2SK2078 N-FET 800V 9A 150W <1E2 | 2SK2083 N-FET 900V 5A 70W 3E6 |
| 2SK212 N-FET 20V 0.6mA 0.2W | 2SK2134 N-FET 200V 13A 70W <E4 |
| 2SK2136 N-FET 200V 20A 75W <E18 | 2SK214 N-FET 160V 0.5A 30W |
| 2SK2141 N-FET 600V 6A 35W 1.1E | 2SK216 N-FET 200V 0.5A 30W |
| 2SK2161 N-FET 200V 9A 25W 0.35E | 2SK223 N-FET 80V 1.2mA 0.4W |
| 2SK2333 N-FET 700V 6A 50W <2E | 2SK2352 N-FET 600V 6A 45W <1E25 |
| 2SK240 N-FET 40V 2.6mA Up<1.5V | 2SK241 N-FET 20V FM/VHF |
| 2SK246 N-FET 50V 1,2mA Up<6V | 2SK2485 N-FET 900V 6A 100W 2.8E |
| 2SK2545 N-FET 600V 6A 40W 1.25E | 2SK2561 N-FET 600V 9A 80W 1.2E |
| 2SK2605 N-FET 800V 5A 45W 2.2E | 2SK2632LS N-FET 800V 2.5A 30W <4E8 |
| 2SK301 N-FET 55V 20mA 0.25W | 2SK303 N-FET 30V 0.6mA Up<4V |
| 2SK304 N-FET 30V 0.6mA Up<4V | 2SK30ATM N-FET 50V 6.5mA |
| 2SK315 N-FET 20V 2.5mA 0.2W | 2SK320 N-FET 450V 5A 50W <1E83 |
| 2SK33 N-FET 20V 20mA 0.15W | 2SK330 N-FET 50V 14MA 0.2W 320R |
| 2SK332 N-FET 40V 12mA Up=0.5V | 2SK357 N-FET 150V 5A 40W <E9 |
| 2SK359 N-FET 20V 30mA 0.4W | 2SK363 N-FET 40V 5mA Up<1.2V |
| 2SK364 N-FET 40V 2.6mA Up<1.5V | 2SK367 N-FET 100V 0.6mA |
| 2SK369 N-FET 40V 5mA Up<1.2V | 2SK373 N-FET 100V 0.6mA |
| 2SK374 N-FET 55V 1mA Up<5V | 2SK381 N-FET 50V 0.3mA 0.3W |
| 2SK386 N-FET 450V 10A 120W | 2SK389 2xN-FET 50V |
| 2SK40 N-FET 50V 6.5mA | 2SK400 N-FET 200V 8A 100W 0E7 |
| 2SK404 N-FET 20V 1.2mA 0.2W | 2SK415 N-FET 800V 3A 100W <6E |
| 2SK423 N-FET 100V 0.5A 0.9W 25ns | 2SK427 N-FET 15V 2.5mA Up<1.5V |
| 2SK430 N-FET 150V 3A 20W 0E8 | 2SK439 N-FET 20V 30mA 0.3W |
| 2SK511 N-FET 250V 0.3A 8W | 2SK513 N-FET 800V 3A 60W 50/120ns |
| 2SK526 N-FET 250V 10A 40W 0.6R | 2SK537 N-FET 900V 1A 60W |
| 2SK538 N-FET 900V 3A 100W 4.5R | 2SK544 N-FET 20V 30mA 0.3W |
| 2SK55 N-FET 18V 14mA VHF | 2SK553 N-FET 500V 5A 50W 1E5 |
| 2SK555 N-FET 500V 7A 60W <E85 | 2SK557 N-FET 500V 12A 100W 0E6 |
| 2SK559 N-FET 450V 15A 100W 0E36 | 2SK583 N-FET 50V 0.2A 0.6W 20E |
| 2SK606 N-FET 30V 20mA Up<3V | 2SK611 N-FET 100V 1A 10W 6E |
| 2SK612 N-FET 100V 2A 20W | 2SK68 N-FET 50V 0.5mA Up<1.5V |
| 2SK685 N-FET 1000V 5A 100W 2E | 2SK701 N-FET 60V 2A 15W <E6 |
| 2SK703 N-FET 100V 5A 35W 0E5 | 2SK719 N-FET 900V 5A 120W |
| 2SK725 N-FET 500V 15A 125W 0E38 | 2SK727 N-FET 900V 5A 125W 2E5 |
| 2SK73 N-FET 200V 0.1A 5W | 2SK735 N-FET 450V 10A 100W <0E8 |
| 2SK754 N-FET 160V 10A 50W 0E22 | 2SK758 N-FET 250V 5A 40W OE7 |
| 2SK769 N-FET 500V 10A 100W 1E | 2SK786 N-FET 20V 3A 50W 7E5 |
| 2SK787 N-FET 900V 8A 120W | 2SK790 N-FET 500V 15A 150W |
| 2SK791 N-FET 850V 3A 100W 4.5R | 2SK792 N-FET 900V 3A 100W 4.5R |
| 2SK793 N-FET 850V 5A 150W 2.5R | 2SK794 N-FET 900V 5A 150W 2.5R |
| 2SK796 N-FET 800V 3A 90W 5E | 2SK806 N-FET 600V 3A 50W <2E7 |
| 2SK817 N-FET 60V 26A 35W 0.08E | 2SK83 N-FET 25V 10MA 0.1W Up<2. |
| 2SK851 N-FET 200V 30A 150W | 2SK856 N-FET 60V 45A 125W <E03 |
| 2SK872 N-FET 900V 6A 150W 2.5E | 2SK875 N-FET 450V 12A 120W 0.6E |
| 2SK890 N-FET 200V 10A 75W <E4 | 2SK891 N-FET 100V 18A 125W <E18 |
| 2SK899 N-FET 500V 18A 125W <E33 | 2SK902 N-FET 250V 30A 150W |
| 2SK903 N-FET 800V 3A 40W 4E | 2SK904 N-FET 800V 3A 80W 4E |
| 2SK940 N-FET 60V 0.8A 0.9W 1.1E | 2SK943 N-FET 60V 25A 40W E046 |
| 2SK951 N-FET 800V 2.5A 40W 7E | 2SK952 N-FET 800V 0.5mA |
| 2SK955 N-FET 800V 5A 125W 2E | 2SK956 N-FET 800V 9A 150W 1E5 |
| 2SK962 N-FET 900V 0.5mA Up>2.5V | 3SK131 N-FET-DG 20V 25mA 0.2W |
| 3SK60 N-FET-DG 15V 33mA | 3SK73 N-FET-DG 20V 3mA |
| 3SK74 N-FET-DG 20V 25mA 0.2W |  |
| AC121 GE-P 20V 0.3A 0.9W |  |
| AC122 GE-P 30V 0.2A 0.225W | AC125 GE-P 32V 0.2A |
| AC126 GE-P 32V 0.2A 0.5W | AC127 GE-N 32V 0.5A |
| AC128 GE-P 32V 1A 1W | AC128/176K GE N/P PAIRED, COOLED |
| AC128K GE-P 32V 1A 1W | AC131 GE-P 30V 1A 0.75W |
| AC132 GE-P 32V 0.2A 0.5W | AC138 GE-P 32V 1.2A 0.22W 1.5MHz |
| AC141K GE-N 32V 1.2A 1W | AC151 GE-P 32V 0.2A 0.9W |
| AC153 GE-P 32V 2A 1W | AC153K GE-P 32V 2A 1W |
| AC176K GE-N 32V 1A 1W | AC180 GE-P 32V 1.5A 0.3W 1MHz |
| AC187 GE-N 25V 1A 1W | AC187/188K GE N/P PAIRED,COOLED |
| AC187K GE-N 25V 1A 1W COOLED | AC188 GE-P 25V 1A 1W |
| AC188K GE-P 25V 1A 1W | AD133 GE-P 50V 15A 36W |
| AD136 GE-P 40V 10A 11W | AD139 GE-P 32V 3.5A 13W |
| AD148 GE-P 32V 3.5A 13.5W | AD149 GE-P 50V 3.5A 27W |
| AD161 GE-N 32V 1A 6W | AD161/162 GE N/P 32V 1A 6W PAIRED |
| AD162 GE-P 32V 1A 6W | AD165 GE-N 25V 1A 6W |
| AD166 GE-P 60V 5A 27.5W | AF106 GE-P 25V 10mA 220MHz VHF |
| AF109R GE-P 20V 12mA 260MHz VHF | AF118 GE-P 70V 30mA 375mW 125MHz |
| AF121 GE-P 25V 10mA 270MHz | AF125 GE-P 32V 10mA 75MHz |
| AF127 GE-P 32V 10mA 75MHz | AF139 GE-P 20V 10mA 550MHz |
| AF200 GE-P 25V 10mA 0.145W | AF201 GE-P 25V 10mA 0.145W |
| AF239S GE-P 15V 10mA 700MHz | AF279 GE-P 15V 10mA 60mW 780MHz |
| AF279S GE-P 20V 10mA 0.6W | AF280 GE-P UHF MIXER 550MHz |
| AF306 GE-P 25V 15mA 60mW 500MHz | AF367 GE-P 153V 10mA UHF 800MHz |
| AF379 GE-P UHF 1250MHz | AL102 GE-P 130V 6A 30W |
| AL112 GE-P 130V 6A 10W | ASY27 GE-P 25V 0.2A 0.15W |
| ASY77 GE-P 60V 1A 0.26W 500KHz | ASZ15 GE-P 100V 8A 30W |
| ASZ18 GE-P 100V 8A 30W |  |
| BC107B SI-N 50V 0.2A 0.3W 250MHz |  |
| BC107C SI-N 50V 0.2A 0.3W 250MHz | BC109B SI-N 30V 0.2A 0.3W 300MHz |
| BC109C SI-N 30V 0.2A 0.3W 150MHz | BC117 SI-N 120V 50mA 0.3W >60MHz |
| BC119 SI-N 60V 1A 0.8W 10MHz | BC135 SI-N 45V 0.2W >200MHz |
| BC136 SI-N 60V 0.5A 0.3W >60MHz | BC139 SI-P 40V 0.5A 0.7W |
| BC141-10 SI-N 100V 1A 0.75W 50MHz | BC141-16 SI-N 100V 1A 0.75W 50MHz |
| BC142 SI-N 80V 1A 0.8W | BC143 SI-P 60V 1A 0.7W AF/DRIVE |
| BC146 SI-N 20V 50mA 50mW 150MHz | BC161-16 SI-P 60V 1A 0.75W 50MHz |
| BC177A SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz | BC177B SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz |
| BC177C SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz | BC190 SI-N 70V 0.1A 0.3W 250MHz |
| BC285 SI-N 120V 0.1A 0.36W 80MHz | BC300 SI-N 120V 0.5A 6W 120MHz |
| BC303 SI-P 85V 1A 6W 75MHz | BC313 SI-P 60V 1A 4W 50MHz |
| BC323 SI-N 100V 5A 0.8W 100MHz | BC327-16 SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz |
| BC327-25 SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz | BC327-40 SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz |
| BC336 SI-P 25V 50mA 0.31W 50MHz | BC337-16 SI-N 50V 0.8A 625mW 150MHz |
| BC337-25 SI-N 50V 0.8A 625mW 150MHz | BC337-40 SI-N 50V 0.8A 0.625W 150MHz |
| BC368 SI-N 20V 1A 0.8W 100MHz | BC369 SI-P 20V 1A 0.8W |
| BC376 SI-P 25V 1A 0.625W 150MHz | BC393 SI-P 180V 10mA 40mW |
| BC441 SI-N 75V 2A 1W | BC448 SI-P 80V 0.3A 0.625W >100 |
| BC449 SI-N 100V 0.3A 0.625W | BC450 SI-P 100V 0.3A 0.625W |
| BC451 SI-N 50V 0.1A 0.3W >150MHz | BC461 SI-P 75V 2A 1W |
| BC485 SI-N 45V 1A 0.625W 200MHz | BC487B SI-N 60V 1A 0.625W 200MHz |
| BC488 SI-P 60V 0.1A 625mW >135MHz | BC489 SI-N 80V 1A 0.625W 200MHz |
| BC490 SI-P 80V 1A 0.625W 200MHz | BC516 P-DARL 40V 0.4A 0.625W |
| BC517 N-DARL 40V 0.4A 0.625W | BC538 SI-N 80V 1A 0.625W 100MHz |
| BC546A SI-N 80V 0.2A 0.5W | BC546B SI-N 80V 0.2A 0.5W |
| BC546C SI-N 80V 0.1A 0.5W | BC547A SI-N 50V 0.2A 0.5W |
| BC547B SI-N 50V 0.2A 0.5W 300MHz | BC547C SI-N 50V 0.2A 0.5W 300MHz |
| BC550B SI-N 50V 0.2A 0.5W | BC550C SI-N 50V 0.2A 0.5W |
| BC556A SI-P 60V 0.2A 0.5W | BC556B SI-P 80V 0.2A 0.5W |
| BC557A SI-P 50V 0.2A 0.5W | BC557B SI-P 50V 0.2A 0.5W |
| BC557C SI-P 50V 0.2A 0.5W | BC560B SI-P 50V 0.2A 0.5W |
| BC560C SI-P 50V 0.2A 0.5W | BC618 N-DARL 80V 1A 0.625W B>10 |
| BC639 SI-N 80V 1A 0.8W 100MHz | BC640 SI-P 80V 1A 0.8W 130MHz |
| BC807-25 SI-P 50V 0.5A 0.25W 5B | BC807-40 SI-P 45V 0.5A 0.3W 100MHz |
| BC817-16 SI-N 50V 0.5A 0.25W 6A | BC817-25 SI-N 50V 0.5A 0.25W 6B |
| BC817-40 SI-N 50V 0.5A 0.25W 6C | BC828 SI-P 50V 0.8A 0.8W 100MHz |
| BC846B SI-N 80V 0.1A 0.25W 1B | BC847A SI-N 50V 0.1A 0.2W |
| BC847B SI-N 50V 0.1A 0.25W 1F | BC847BR SI-N 50V 0.1A 0.25W SMD |
| BC847C SI-N 50V 0,1A 0.25W 1G | BC849C SI-N 30V 0.1A 0.25W 2C |
| BC850C SI-N 45V 0.1A 0.25W 2G | BC856A SI-P 65V 0.1A 150MHz 3A |
| BC856B SI-P 65V 0.1A 150MHz 3B | BC857A SI-P 50V 0.1A 150MHz |
| BC857B SI-P 45V 0.1A 0.2W 3F | BC857BR SI-P 45V 0.1A 0.2W |
| BC857C SI-P 45V 0.1A 0.25W 3G | BC859B SI-P 30V 0.1A 0.25W 4B |
| BC860B SI-P 50V 0.1A 4F | BC860C SI-P 50V 0.1A 4G |
| BC868 SI-N 25V 1A 60MHz | BC869 SI-P 25V 1A 1W 60MHz |
| BC879 N-DARL 100V 1A 0.8W | BC880 P-DARL 100V 1A 0.8W |
| BCP68 SI-N 20V 1A 1.5W 60MHz | BCV27 N-DARL 40V 0.5A 0.25W B>1 |
| BCX17 SI-P 50V 0.5A 100MHz T1 | BCX17R SI-P 50V 0.5A 100MHz T4 |
| BCX19 SI-N 50V 0.5A 300mW 200MHz | BCX38B N-DARL 80V 0.8A 1W B>4000 |
| BCX53 SI-P 100V 1A 50MHz | BCX56 SI-N 100V 1A 130MHz |
| BCY59 SI-N 45V 0.2A 1W 250MHz | BCY71 SI-P 45V 0.2A 0.35W |
| BCY72 SI-P 30V 0.2A 0.35W | BCY79 SI-P 45V 0.2A 1W 180MHz |
| BCY85 SI-N 100V 0.2A 0.3W |  |
| BD109 SI-N 60V 3A 15W |  |
| BD115 SI-N 245V 0.15A 0.8W | BD129 SI-N 400V 0.5A 17.5W |
| BD131 SI-N 70V 3A 15W >60MHz | BD132 SI-P 45V 3A 15W >60MHz |
| BD139 SI-N 80V 1.5A 12.5W 50MHz | BD139-16 SI-N 80V 1.5A 12.5W 50MHz |
| BD140 SI-P 80V 1.5A 12.5W 50MHz | BD140-16 SI-P 80V 1.5A 12.5W 50MHz |
| BD141 SI-N 140V 8A 117W | BD142 SI-N 50V 15A 117W |
| BD159 SI-N 375V 0.5A 20W | BD160 SI-N 250V 5A 25W |
| BD179 SI-N 80V 3A 30W | BD180 SI-P 80V 3A 30W >2MHz |
| BD183 SI-N 85V 15A 117W | BD201 SI-N 60V 8A 55W |
| BD201F SI-N 60V 8A 32W | BD204F SI-P 60/60V 8A 60W >7MHz |
| BD230 SI-N 100V 1.5A 12.5W | BD231 SI-P 100V 1.5A 12.5W |
| BD232 SI-N 300V 0.25A 7W | BD237 SI-N 100V 2A 25W 3MHz |
| BD238 SI-P 100V 2A 25W 3MHz | BD239C SI-N 100V 2A 30W 3MHz |
| BD240 SI-P 45V 2A 30W | BD240C SI-P 100V 2A 30W 3MHz |
| BD241C SI-N 100V 3A 40W 3MHz | BD241D SI-N 120V 3A 40W 3MHz |
| BD242C SI-P 100V 3A 40W 3MHz | BD243C SI-N 100V 6A 65W 3MHz |
| BD243F SI-N 200V 6A 65W 3MHz | BD244C SI-P 100V 6A 65W 3MHz |
| BD244F SI-P 200V 6A 65W 3MHz | BD250C SI-P 100V 25A 125W 3MHz |
| BD277 SI-P 45V 7A 70W >10MHz | BD302 SI-P 60V 8A 55W >3MHz |
| BD303 SI-N 60V 8A 55W >3MHz | BD314 SI-P 80V 10A 150W |
| BD317 SI-N 100V 16A 200W 1MHz | BD318 SI-P 100V 16A 200W |
| BD329 SI-N 32V 3A 15W 130MHz | BD330 SI-P 32V 3A 15W |
| BD335 N-DARL 100V 6A 60W | BD336 P-DARL 100V 6A 60W |
| BD337 N-DARL+D 120V 6A 60W >10MHz | BD362 SI-P 32V 3A 15W |
| BD371B SI-N 60V 1,5A 2,5W | BD385 SI-N 60V 1A 10W >250MHz |
| BD387 SI-N 80V 1A 10W >250MHz | BD410 SI-N 500V 1A 20W |
| BD411 N-DARL 50V 2A 10W B>25K | BD441 SI-N 80V 4A 36W 3MHz |
| BD442 SI-P 80V 4A 36W 3MHz | BD515 SI-N 45V 2A 10W 160MHz |
| BD537 SI-N 80V 8A 50W | BD538 SI-P 80V 4A 50W >3MHz |
| BD539 SI-N 40V 5A 45W | BD543C SI-N 100V 8A 70W 3MHz |
| BD545 SI-N 40V 15A 85W 3MHz | BD637 SI-N 100V 2A 3OW >3MHz |
| BD638 SI-P 100V 2A 30W >3MHz | BD648 P-DARL 80V 8A 62,5W |
| BD651 N-DARL 120V 8A 62.5W | BD652 P-DARL 120V 8A 62.5W |
| BD679A N-DARL+D 80V 4A 40W | BD680A P-DARL+D 80V 4A 40W |
| BD681 N-DARL+D 100V 4A 40W B>75 | BD682 P-DARL+D 100V 4A 40W |
| BD683 N-DARL 120V 4A 40W | BD684 P-DARL 120V 4A 40W |
| BD711 SI-N 100V 12A 75W | BD712 SI-P 100V 12A 75W POWER |
| BD722 SI-P 80V 4A 36W >3MHz | BD743C SI-N 110V 15A 90W >5MHz |
| BD744C SI-P 110V 15A 90W 5MHz | BD750 SI-P 100V 20A 200W |
| BD751 SI-N 100V 20A 200W | BD791 SI-N 100V 4A 15W |
| BD792 SI-P 100V 4A 15W | BD801 SI-N 100V 8A 65W >3MHz |
| BD829 SI-N 100V 1A 8W | BD830 SI-P 100V 1A 8W 75MHz |
| BD839 SI-N 45V 1.5A 10W 125MHz | BD843 SI-N 100V 1.5A 10W >150MHz |
| BD877 N-DARL 80V 1A 9W 200MHz | BD879 N-DARL 100V 1A 9W 200MHz |
| BD880 P-DARL 100V 1A 200MHz | BD901 N-DARL+D 100V 8A 70W |
| BD902 P-DARL 100V 8A 70W | BD911 SI-N 100V 15A 90W |
| BD912 SI-P 100V 15A 90W | BD939F SI-N 120V 3A 19W 3MHz |
| BD941 SI-N 140V 3A 30W 3MHz | BD942 SI-P 140V 3A 30W 3MHz |
| BD943 SI-N 22V 5A 40W 3MHz | BD948 SI-P 45V 5A 40W 3MHz |
| BD951 SI-N 80V 5A 40W >3MHz | BD956 SI-P 120V 5A 40W 3MHz |
| BDT61 N-DARL+D 60V 4A 50W >10MHz | BDT61C N-DARL+D 120V 4A 50W >10MHz |
| BDT61F N-DARL+D 60V 4A | BDT62C P-DARL 120V 10A 90W B>1K |
| BDT63C N-DARL 120V 10A 90W B>1K | BDT64C P-DARL 120V 12A 125W B>1K |
| BDT65C N-DARL 120V 12A 125W B>1K | BDT85A SI-N 100V 15A 125W 20MHz |
| BDT86A SI-P 100V 15A 125W 20MHz | BDT87 SI-N 120V 15A 125W 10MHz |
| BDT88 SI-P 120V 12A 117W | BDT95A SI-N 100V 10A 90W 4MHz |
| BDT96A SI-P 100V 10A 90W 4MHz | BDV64C P-DARL+D 120V 20A 125W B> |
| BDV65B N-DARL+D 100V 20A 125W B> | BDV65C N-DARL+D 120V 20A 125W B> |
| BDV66C P-DARL+D 120V 16A 200W 7MHz | BDV66D P-DARL+D 160V 16A 200W |
| BDW22C SI-P 100V 10A 90W >3MHz | BDW23C N-DARL+D 100V 6A 50W |
| BDW42 N-DARL 100V 15A 85W B>1K | BDW46 P-DARL 80V 15A 85W B>1K |
| BDW47 P-DARL 100V 15A 85W B>1K | BDW51C SI-N 100V 15A 125W >3MHz |
| BDW83C N-DARL 100V 15A 150W | BDW83D N-DARL+D 120V 15A 150W |
| BDW84C P-DARL 100V 15A 150W | BDW84D P-DARL+D 120V 15A 150W >1 |
| BDW93CF N-DARL 100V 12A 40W ISOLA | BDW94C P-DARL 100V 12A 80W |
| BDX11 SI-N 160V 10A 117W >0.8MHz | BDX16A SI-P 140V 3A 25W 800KHz |
| BDX20 SI-P 160V 10A 117W >4MHz | BDX32 SI-N 1700V 4A 40W |
| BDX33C N-DARL 100V 10A 70W | BDX34C P-DARL 100V 10A 70W |
| BDX37 SI-N 80V 5A 15W 350ns | BDX44 N-DARL+D 90V 1A 5W 1.5us |
| BDX47 P-DARL 90V 1A 5W | BDX50 SI-N 160V 16A 150W >800KH |
| BDX53C N-DARL 100V 6A 60W B=500 | BDX53F N-DARL 160V 6A 60W B=500 |
| BDX54C P-DARL 100V 6A 60W B=500 | BDX54F P-DARL 160V 6A 60W B=500 |
| BDX62C P-DARL 120V 8A 90W | BDX63C N-DARL 140V 8A 90W |
| BDX64C P-DARL 120V 12A 117W B>1K | BDX65C N-DARL 120V 12A 117W |
| BDX66C P-DARL 120V 16A 150W | BDX66C P-DARL 120V 16A 150W |
| BDX67C N-DARL 120V 16A 150W | BDX71 SI-N 70V 10A 75W >0.8MHz |
| BDX75 SI-N 45V 16A 75W >0.8MHz | BDX77 SI-N 100V 8A 60W >7MHz |
| BDX87C N-DARL 100V 12A 120W | BDX88C P-DARL 100V 12A 120W |
| BDX94 SI-P 80V 8A 90W >4MHz | BDX95 SI-N 100V 8A 90W >4MHz |
| BDX96 SI-P 100V 8A 90W >4MHz | BDY20 SI-N 100V 15A 117W 1MHz |
| BDY29 SI-N 100V 30A 220W POWER | BDY56 SI-N 180V 15A 115W >10MHz |
| BDY58 SI-N 160V 25A 175W | BDY73 SI-N 100V 15A 115W >8KHz |
| BDY83B SI-P 50V 4A 36W 3MHz | BDY90 SI-N 120V 10A 60W 0.35us |
| BF115 SI-N 50V 30mA 0.15W | BF120 SI-N 220V 50mA 0.3W |
| BF125 SI-N AM/FM V/M/O/ZF450MHz | BF152 SI-N 30V 0.2W 800MHz VHF- |
| BF155 SI-N 40V 20mA 600MHz | BF161 SI-N 50V 20mA 550MHz |
| BF163 SI-N 40V 20mW 600MHz | BF164 SI-N 40V 0.2W 600MHz |
| BF166 SI-N 40V 20MA 0.175W 500MHz | BF173 SI-N 40V 25mA 0.23W 600MHz |
| BF180 SI-N 30V 20mA 675MHz .15W | BF182 SI-N 25V 20mA 650MHz |
| BF184 SI-N 20V 30mA 260MHz | BF186 SI-N 190V 0.06A 0.8W 120MHz |
| BF189 SI-N 30V 25mA 270MHz | BF195 SI-N 30V 30mA 200MHz .22W |
| BF199 SI-N 40V 25mA 0.3W 550MHz | BF200 SI-N 30V 20mA 0.15W 500MHz |
| BF224 SI-N 45V 50mA 0.25W 450MHz | BF240 SI-N 40V 25mA 0.25W 400MHz |
| BF244A N-FET 30V 25mA 0.3W | BF244C N-FET 30V 25mA 0.3W |
| BF245A N-FET 30V 25mA 0.3W | BF245B N-FET 30V 25mA 0.3W |
| BF245C N-FET 30V 0.1A 0.3W 170MC | BF246C N-FET 25V 25mA 0.25W |
| BF247B N-FET 25V 25mA 0.25W | BF247C N-FET 25V 25mA 0.25W |
| BF253 SI-N 30V 30mA 150MHz | BF254 SI-N 30V 30mA 260MHz .22W |
| BF255 SI-N 20V 30mA 200MHz .22W | BF256A N-FET 30V 7mA Vgs<7.5 |
| BF256B N-FET 30V 13mA | BF256C N-FET 30V 10mA 0.25W |
| BF259 SI-N 300V 0.1A 0.8W 90MHz | BF259S SI-N 300V 0.1A 0.8W 90MHz |
| BF271 SI-N 40V 30mA 240mW 1GHz | BF299 SI-N 300V 0.1A 0.625W |
| BF316 SI-P UHF-M/O 550..660MHz | BF324 SI-P 30V 25mA 450MHz .25W |
| BF339 SI-P VHF-V/M/O 500MHz | BF343 SI-P 35V 35mA >80MHz .25W |
| BF357 SI-N 30V 0.05A 1.6GHz | BF362 SI-N UHF-V 800MHz |
| BF370 SI-N 40V 0.1A 0.5W >500MHz | BF377 SI-N 15V 25mA 1.3GHz |
| BF393 SI-N 300V 0.5A 0.65W | BF410B N-FET 20V 0.7mA |
| BF410C N-FET 20V 12mA AMPLIF | BF411 SI-N 110V 0.05A 0.3W |
| BF417 SI-N 300V 0.2A 6W 50MHz | BF418 SI-P 300V 0.2A 6W 50MHz |
| BF419 SI-N 300V 0.1A 6W | BF420 SI-N 300V 0.1A 0.83W |
| BF421 SI-P 300V 0.1A 0.83W | BF424 SI-P 30V 25mA 300MHz |
| BF435 SI-P 160V 0.2A 0.625W 80MHz | BF440 SI-P 40V 25mA 250MHz |
| BF441B SI-P 40V 25mA 250MHz | BF450 SI-P 40V 25mA 375MHz .25W |
| BF455 AM/FM-V/M/O 400MHz | BF459 SI-N 300V 0.1A 10W 90MHz |
| BF462 SI-N 350V 0.5A 10W 45MHz | BF471 SI-N 300V 0.1A 2W 60MHz |
| BF472 SI-P 300V 30mA 2W 60MHz | BF479 SI-P 30V 50mA .16W 1.4GHz |
| BF487 SI-N 400V 0.05A 0.83W | BF493 SI-P 300V 0.5A 0.625W |
| BF494 SI-N 20V 30mA 260MHz | BF495C SI-N 30V 30mA 200MHz 0.3W |
| BF496 SI-N 30V 20mA 0.3W 550MHz | BF506 SI-P 40V 30mA 0.3W 550MHz |
| BF507 SI-N 30V 20mA 0.5W >750MHz | BF509 SI-P 40V 30mA 0.3W 750MHz |
| BF516 SI-P 35V 20mA 850MHz | BF569 SI-P 40V 30mA 280mW 850MHz |
| BF585 SI-N 350V 0.05A 5W 70MHz | BF587 SI-N 400V 0.05A 5W >70MHz |
| BF622 SI-N 250V 0.1A 2W | BF679 SI-P 40V 30mA .16W 880MHz |
| BF680 SI-P 40V 30mA .16W 750MHz | BF689 SI-N 15V 25mA 0.2W 1GHz |
| BF689K SI-N 25V 25mA 0.36W 0.2GHz | BF758 SI-N 300V 0.5A 2W |
| BF759 SI-N 350V 0.5A 10W VID-PO | BF763 SI-N 15V 25mA 0.36W 1.8GHz |
| BF770A SI-N 15V 0.05A 5.5 GHZ | BF791 SI-P 300V 0.1A 5W |
| BF799 SI-N 30V 35mA 280mW 800MHz | BF819 SI-N 250V 0.1A 1.2W |
| BF820 SI-N 300V 25mA >60MHz | BF821 SI-P 300V 25mA 0.31W |
| BF840 SI-N 40V 25mA 0.28W 380MHz | BF844 SI-N 450V 0.3A 625mW >50MHz |
| BF859 SI-N 300V 0.1A 2.5W | BF871 SI-N 300V 0.1A 1.8W |
| BF872 SI-P 300V 0.1A 1.6W 60MHz | BF881 SI-N 400V 0.03A >60MHz |
| BF883S SI-N 275V 0.05A 7W >60MHz | BF891 SI-P 400V 30mA <60MHz |
| BF910 N-FET-DG 20V 50mA 0.33W | BF926 SI-P 20V 25mA 350MHz 17dB |
| BF939 SI-P 30V 220mA 750MHz .25 | BF959 SI-N 20V 0.1A 1.1GHz |
| BF960 N-FET-DG 20V 25mA .8GHz 1 | BF961 N-FET-DG 20V 30mA .2GHz 2 |
| BF964 N-FET-DG 20V 30mA .2GHz 2 | BF966 N-FET-DG 20V 30mA .8GHz 1 |
| BF966S N-FET-DG 20V 30mA .2W .8GHz | BF967 SI-P 30V 20mA 900MHz .16W |
| BF968 SI-P UHF TRANS. 1100MHz | BF970 SI-P 35V 30mA 0.3W 1GHz |
| BF979 SI-P 20V 50mA 0.3W 1.75GHz | BF980A N-FET-DG 18V 30mA UHF |
| BF981 N-FET-DG 20V 20mA VHF | BF982 N-FET-DG 20V 40mA 200MHz |
| BF989 N-FET 20V 30mA 0.2W | BF990A N-FET-DG 18V 30mA 0.2W |
| BF991 N-FET-DG 20V 20mA UHF | BF992 N-FET 20V 40mA 0.2W |
| BF994S N-FET-DG 20V 30mA 200MHz | BF996S N-FET-DG 20V 30mA 800MHz |
| BF998 N-FET-DG 12V 30mA 800MHz | BF999 N-FET 20V 30MA 0.2W 300MHz |
| BFG135 SI-N 25V 0.15A 1W BIPOLAR | BFG198 SI-N 20V 0.1A 1W 8GHZ |
| BFG65 SI-N 10V 50mA 0.3W 8GHz | BFG94 SI-N 15V 60mA 0.7W BIPOLA |
| BFG96 SI-N 20V 75mA 0.7W 800MHz | BFG97 SI-N 20V 0.1A 0.5W BIPOLA |
| BFQ10 N-FET 30V 30mA 250mW | BFQ162 SI-N 20V 0.5A 3W 1GHz |
| BFQ232 SI-N 100V 0.3A 1GHz | BFQ232A SI-N 115V 0.3A 800MHz |
| BFQ235A SI-N 115V 0.3A 3W 800MHz | BFQ252 SI-P 100V 0.3A 3W |
| BFQ252A SI-P 115V 0.3A 800MHz | BFQ255 SI-P 100V 0.3A 3W 1GHz |
| BFQ255A SI-P 115V 0.3A 3W 800MHz | BFQ262 SI-P 100V 0.4A 5W 1GHz |
| BFQ262A SI-P 115V 0.4A 5W 800MHz | BFQ33C SI-N 7V 20mA 0.14W 12.5GHz |
| BFQ34 SI-N 18V 0.15A 2.7W 4GHz | BFQ43 SI-N 18V 1.2A 4W 175MHz 1 |
| BFQ65 SI-N 10V 50mA 0.3W 8GHz 8 | BFQ68 SI-N 18V 0.3A 4.5W 4GHz |
| BFR29 N-FET 30V 10mA Up<4V | BFR35AP SI-N 12V 30mA 4.9GHz 14dB |
| BFR36 SI-N 40V 200mA 0.8W 1.3GHz | BFR37 SI-N 30V 50mA 0.25W 1.4GHz |
| BFR38 SI-P 40V 20mA 0.2W 1GHz | BFR39 SI-N 90V 1A 0.8W >100MHz |
| BFR40 SI-N 70V 1A 0.8W >100MHz | BFR79 SI-P 90V 1A 0.8W >100MHz |
| BFR84 N-FET-DG 20V 50MA 0.3W | BFR90 SI-N 15V 30mA 5GHz 19.5dB |
| BFR90A SI-N 15V 30mA 5.5GHz 16dB | BFR91 SI-N 12V 50mA 5GHz 18dB |
| BFR91A SI-N 12V 50mA 6GHz 14dB | BFR92 SI-N 15V 30mA 5GHz 19.5dB |
| BFR92A SI-N 15V 30mA 5.5GHz 16dB | BFR92R SI-N 15V 30mA 5GHz REVERS |
| BFR93A SI-N 15V 50mA 6GHz 14dB | BFR95 SI-N 25V 0.15A 1.5W 3.5GHz |
| BFR96 SI-N 15V 75mA 5GHz 16dB | BFR96S SI-N 15V 0.1A 5.5GHz 11dB |
| BFS17 SI-N 15V 25mA 1GHz E1 | BFS19 SI-N 30V 30mA 260MHz |
| BFS20 SI-N 30V 25mA 450MHz G1 | BFS22A SI-N 3V 0.75A 4W 175MHz |
| BFS23A SI-N 36V 0.5A 4.5W 500MHz | BFT25 SI-N 8V 6.5mA 50mW 500NHz |
| BFT43 SI-N 125/100V 1A 0.8W | BFT45 SI-P 250V 0.5A 0.75W 70MHz |
| BFT66 SI-N 15V 30mA 4.5GHz 12dB | BFT79 SI-P 90V 1A 0.8W >100MHz |
| BFT95 SI-P UHF 15V 25mA 3.6-5GHz | BFW10 N-FET 30V 20mA AMPL. |
| BFW11 N-FET 30V 10mA AMPL. | BFW12 N-FET 30V 5mA AMPL. |
| BFW16A SI-N 25V 0.3A 1.5W 1.2GHz | BFW17A SI-N 25V 0.3A 1.5W 1.1GHz |
| BFW30 SI-N 10V 0.1A 0.25W 1.6GHz | BFW43 SI-P 150V 0.1A 0.4W 150MHz |
| BFW44 SI-P 150V 0.1A 0.7W 50MHz | BFW92 SI-N 15V 50mA 0.3W 1.6GHz |
| BFW92A SI-N 15V 25mA 3.2GHz 13dB | BFX34 SI-N 60V 5A 0.87W |
| BFX37 SI-P 90V 0.1A 0.36W 70MHz | BFX38 SI-P 55V 1A 0.8W B>85 |
| BFX40 SI-P 75V 1A 0.8W B>85 | BFX48 SI-P 30V 0.1A 0.36W |
| BFX55 SI-N 60V 0.4A 2.2W 700MHz | BFX85 SI-N 100V 1A 0.8W |
| BFX89 SI-N 15V 50mA 0.2W 1.3GHz | BFY39 SI-N 45V 0.1A 0.3W 150MHz |
| BFY50 SI-N 80V 1A 0.7W 55/175ns | BFY51 SI-N 60V 1A 0.7W |
| BFY52 SI-N 40V 1A 0.8W 100MHz | BFY56 SI-N 60V 1A 0.8W |
| BFY64 SI-P 40V 0.6A 0.7W | BFY88 SI-N 25V 25mA 850MHz |
| BFY90 SI-N 15V 25mA 2GHz 8dB |  |
| BGX885N CATV AMPL. 860MHz 17dB |  |
| BGY88 CATV AMP. 450MHz 35dB | BGY89 CATV AMP. 450MHz 38dB |
| BLW32 SI-N 50V 0.65A 10W 3.5GHz | BLW60C SI-N 18V 9A 100W 650MHz |
| BLX15 SI-N 110V 6.5A 195W 275MHz | BLY87C SI-N 36V 1.53A 20W 175MHz |
| BLY88C SI-N 18V 3A 36W 850MHz | BLY89C SI-N 18V 6A 73W 800MHz |
| BLY93C SI-N 65V 2A 25W 175MHz | BLY94 SI-N 65V 6A 50W 175MHz |
| BS107 N-FET 200V 0.13A 0.8W 26R | BS108 N-FET 200V 0.23A 0.8W 8E |
| BS170 N-FET 60V 0.3A 0.8W 5R | BS208 P-FET 200V 0.2A 0.8W |
| BS250 P-FET 45V 0.18A 0.83W | BSN254A N-FET 250V 0.3A 1W <7E |
| BSN274 N-FET 270V 0.25A 1W <8E | BSN304 N-FET 300V 0.25A 1W <8E |
| BSR14 SI-N 75V 0.8A <35/285ns | BSR31 SI-P 70V 1A B>100 |
| BSR50 N-DARL 60V 2A 0.8W 350MHz | BSR60 P-DARL 45V 1A 0.8W |
| BSS123 N-FET 100V 0.17A 13/29ns | BSS38 SI-N 120V 0.1A 0.2W |
| BSS44 SI-P 65V 5A 5W | BSS52 N-DARL 100V 1A 0.8W |
| BSS68 SI-P 60/40V 0.8A <50/110ns | BSS89 N-FET 240V 0.3A 1W 6R |
| BSS91 N-FET 200V 0.35A 1.5W <6E | BSS92 P-FET 200V 0.15A 1W 38/45 |
| BSV52 SI-N 20V 0.1A 225mW 400MHz | BSV80 N-FET 40V 10mA 0.35W |
| BSV81 N-FET 30V 50mA 0.2W 100E | BSW43 SI-N 60V 0.2A 0.3W B>180 |
| BSW68A SI-N 150V 2A 5W 130MHz | BSW85 SI-N 75V 0.5A 0.5W 250MHz |
| BSX20 SI-N 40V 0.5A .36W 7/18ns | BSX26 SI-N 40V 0.5A 0.36W |
| BSX29 SI-P 12V 0.2A 0.36W 25/35 | BSX32 SI-N 65V 1A 0.8W 35/40ns |
| BSX47 SI-N 120V 1A 5W | BSX52 SI-N 25V 0.2A 0.3W B>180 |
| BSX59 SI-N 45V 1A 0.8W | BSX88 SI-N 40V 0.5A 0.36W |
| BSY56 SI-N 120V 0.5A 0.8W 100MHz | BTS121A N-FET 100V 22A 95W 0.1E |
| BU106 SI-N 325V 10A 50W | BU107 SI-N 300V 10A 50W |
| BU109 SI-N 330V 10A 85W | BU110 SI-N 150V 10A 30W 15MHz |
| BU124A SI-N 400V 10A 50W 6MHz | BU125 SI-N 130/60V 5A 0.8W 100MHz |
| BU128 SI-N 300/200V 10A 62W | BU133 SI-N 750/250V 3A 30W TO3 |
| BU1506DX SI-N+D 1500V 5A 32W 0.5US | BU1508AX SI-N 1500V 8A 35W 0.6US |
| BU1508DX SI-N+D 1500V 8A 35W 0.6US | BU180A SI-N+D 400V 10A |
| BU180E N-DARL 1500V 5A 12W | BU189 N-DARL 330V 8A 60W |
| BU208A SI-N 1500V 8A 150W THIN B | BU208B SI-N 700V 5A 80W 7MHz |
| BU208D SI-N+D 1500V 8A 150W | BU209 SI-N 1700V 4A 12.5W TO3 |
| BU226 SI-N 2000V 1.5A 10W TO3 | BU2506DF SI-N+D 1500V 5A 45W 0.4us |
| BU2506DX SI-N+D 1500V 5A 45W 0.4US | BU2508A SI-N 1500V 8A 125W 0.4us |
| BU2508AF SI-N 1500V 8A 45W 0.4us | BU2508AX SI-N 1500V 8A 45W 0.4US |
| BU2508D SI-N+D 1500V 8A 125W 0.4us | BU2508DF SI-N+D 1500V 8A 45W 0.4us |
| BU2508DX SI-N+D 1500V 8A 45W 0.4us | BU2520AF SI-N 1500V 10A 45W 0.2us |
| BU2520AX SI-N 1500V 10A 45W 0.2us | BU2520DF SI-N+D 1500V 10A 45W 0.35 |
| BU2520DX SI-N+D 1500V 10A 45W 0.35 | BU2525A SI-N 1500V 12A 0.2us |
| BU2525AF SI-N 1500V 12A 45W 0.2us | BU2525AX SI-N 1500V 12A 45W 0.2US |
| BU2525D SI-N+D 1500V 12A 0.2us | BU2527AF SI-N 1500V 12A 45W 0.2us |
| BU2527AX SI-N 1500V 12A 45W 0.2US | BU2722AF SI-N 1700V 10A 45W |
| BU312 SI-N 280/150V 6A 25W | BU325 SI-N 200/200V 3A 25W |
| BU326A SI-N 900V 6A 75W | BU326S-RFT SI-N 800/400V 6A 60W TO3 |
| BU406 SI-N 400V 7A 65W 0.75us | BU406D SI-N+D 400V 7A 65W 0.75us |
| BU407 SI-N 330V 7A 65W 0.75us | BU407D SI-N+D 330V 7A 65W 0.75us |
| BU409D SI-N+D 250V 7A 60W | BU412 SI-N+D 280V 8A |
| BU413 SI-N 330V 10A 60W TO3 | BU414B SI-N+D 900V 8A 60W |
| BU415A SI-N 800V 12A 120W TO3 | BU415B SI-N+D 800V 12A 120W |
| BU426A SI-N 900V 6A 114W | BU426E SI-N 800V 6A 70W TO220 |
| BU426V SI-N 800/375V 6A 70W | BU433 SI-N 375V 6A 70W |
| BU500 SI-N 1500V 6A 75W | BU500D SI-N+D 1500/700V 6A 75W |
| BU505 SI-N 1500V 2.5A 75W 0.9us | BU505D SI-N+D 1500V 2.5A 75W |
| BU505DF SI-N+D 1500V 2.5A 20W | BU506 SI-N 700V 5A 100W POWER |
| BU506D SI-N+D 700V 5A 100W POWER | BU506DF SI-N+D 1500V 5A 20W POWER |
| BU508A SI-N 1500V 8A 125W 0.7us | BU508A SI-N 1500V 8A 125W 0.7us |
| BU508A SI-N 1500V 8A 125W 0.7us | BU508AF SI-N 1500V 8A 34W 0.7us |
| BU508AF SI-N 1500V 8A 34W 0.7us | BU508AF SI-N 1500V 8A 34W 0.7us |
| BU508D SI-N+D 1500V 8A 125W 0.7us | BU508D SI-N+D 1500V 8A 125W 0.7us |
| BU508DF SI-N+D 1500V 8A 34W 0.7us | BU508DF SI-N+D 1500V 8A 34W 0.7us |
| BU508DR SI-N+D 1500V 8A 125W | BU522 N-DARL 400/375V 7A 75W |
| BU526 SI-N 800V 8A 86W | BU536 SI-N 1100V 8A 62W |
| BU546 SI-N 1350V 6A 100W TO3 | BU603 SI-N 1350V 5A 100W 0.7us |
| BU606D SI-N+D 400V 7A 90W | BU608 SI-N 400V 6A 90W TO3 |
| BU608D SI-N+D 400V 7A 90W | BU626A SI-N 1000V 10A 100W |
| BU705 SI-N 1500V 2.5A 75W 0.7us | BU706DF SI-N+D 1500V 5A 32W 0.7us |
| BU706F SI-N 1500V 5A 32W 0.7us | BU801 SI-N+D 600V 3A 40W |
| BU806 N-DARL+D 400V 8A 60W 0.35 | BU806FI SI-N+D 400V 8A |
| BU808DF N-DARL+D 1500/700V 5A 50W | BU810 N-DARL+D 600V 7A 75W |
| BU824 N-DARL+D 650V 0.5A | BU826 N-DARL+D 800V 6A 125W 0.2 |
| BU826A N-DARL+D 900V 6A 125W 0.2 | BU920P N-DARL 350V 10A 120W |
| BU921P SI-N 400/450V 10A 120W | BU931 SI-N 500V 15A 175W |
| BU931T SI-N 450V 10A 125W | BU932 N-DARL 500V 15A 175W |
| BU932P N-DARL 500V 15A 125W | BU941P N-DARL 500V 15A 150W |
| BU941ZP N-DARL 350V 15A 150W | BUF405A SI-N 1000/450V 7.5A 80W |
| BUF405AF SI-N 1000V 7.5A ISOLATED | BUF410 SI-N 850V 15A 125W |
| BUH1015 SI-N 1500V 14A 160W 0.11us | BUH1015HI SI-N 1500V 14A 70W 0.11us |
| BUH1215 SI-N 1500V 19A 200W 0.11us | BUH315 SI-N 1500V 5A 50W |
| BUH315D SI-N+D 1500/700V 5A 50W | BUH515 SI-N 1500V 8A 60W 3.9us |
| BUH515D SI-N+D 1500/700V 8A 60W | BUH517 SI-N 1700V 8A 60W 3.9us |
| BUH517D SI-N+D 1700/700V 8A 60W | BUH715 SI-N 1500V 10A 60W |
| BUK436/800B N-FET 800V 4A 125W <4E | BUK437/400B N-FET 400V 14A 180W |
| BUK437/600B N-FET 600V 9A 180W <1E2 | BUK438/800B N-FET 800V 7.6A 220W 2E |
| BUK443/60B N-FET 60V 13A 25W <E1 | BUK444/800B N-FET 800V 1.2A 30W 8E |
| BUK445/600B N-FET 600V 2.2A 30W 2R5 | BUK446/800B N-FET 800V 2A 30W |
| BUK454/800A N-FET 800V 2A 75W | BUK455/600B N-FET 600V 4A 100W 2R5 |
| BUK456/200B N-FET 200V 19A 150W <E2 | BUK456/60A N-FET 60V 52A 150W 0.028E |
| BUK456/800A N-FET 800V 4A 125W 3E | BUK555/60B N-FET 60V 35A 125W 0.055E |
| BUL310 SI-N 1000V 5A 75W 0.4us | BUL310PI SI-N 1000V 5A 35W 0.4us |
| BUL45 SI-N 400V 5A 75W 12MHz | BUL54A SI-N 1000V 4A 65W 20MHz |
| BUL810 SI-N 1000V 15A 125W | BUR51 SI-N 300/200V 60A 350W |
| BUR52 SI-N 350/250V 60A 350W | BUS14A SI-N 1000/450V 30A 250W |
| BUS23 SI-N 300V 15A 175W | BUS48A SI-N 1000V 15A 175W |
| BUS48AP SI-N 1000V 15A 125W | BUS98A SI-N 450V 30A 250W |
| BUT11A SI-N 1000V 5A 100W 0.8us | BUT11A SI-N 1000V 5A 100W 0.8us |
| BUT11AF SI-N 1500V 5A 20W 0.8us | BUT12A SI-N 1000V 8A 125W 0.8us |
| BUT12AF SI-N 1000V 8A 23W 0.8us | BUT13 N-DARL+D 400V 28A 175W |
| BUT18A SI-N 1000/450V 6A 110W 0. | BUT18AF SI-N 1000V 6A 33W 0.8us |
| BUT30V SI-N 200/125V 100A 250W | BUT34 N-DARL+D 850V 50A 250W |
| BUT56A SI-N 1000V 8A 100W | BUT57 N-DARL+D 400V 15A 110W B> |
| BUT70 SI-N 200V 40A 200W | BUT72 SI-N 400V 40A 200W |
| BUT76A SI-N 1000V 10A 100W 0.8us | BUT90 SI-N 200V 50A 250W |
| BUT92 SI-N 350/250V 50A 250W | BUT93 SI-N 600V 4A 55W 9MHz |
| BUV18 SI-N 120V 47A 250W 1.5us | BUV20 SI-N 160V 50A 250W 1.5us |
| BUV21 SI-N 250/200V 40A 250W | BUV23 SI-N 325V 40A 250W |
| BUV24 SI-N 400V 30A 250W | BUV25 SI-N 500V 20A 250W |
| BUV26 SI-N 180V 14A 85W 1.8us | BUV26A SI-N 200V 20A 85W |
| BUV27 SI-N 240V 12A 65W 40ns | BUV28 SI-N 400V 10A 65W 40ns |
| BUV28A SI-N 450V 10A 65W 40NS | BUV46A SI-N 1000/450V 6A 85W |
| BUV48A SI-N 1000V 15A 150W 0.8us | BUV48AF SI-N 1000V 15A 65W |
| BUV48C SI-N 1200/700V 15A 150W | BUV48CF SI-N 1200V 15A 65W |
| BUV50 SI-N 250V 25A 150W | BUV56A SI-N 1000V 10A 70W |
| BUV61 SI-N 300V 50A 250W | BUV70 SI-N 1300/550V 10A 140W |
| BUV90 N-DARL+D 650V 10A 125W | BUV93 SI-N 600/350V 2A 15W 12MHz |
| BUV98A SI-N 1000V 30A 150W 5MHz | BUW11A SI-N 1000V 5A 100W 0.8us |
| BUW11AF SI-N 1000V 5A 32W 0.8us | BUW12 SI-N 850V 8A 125W 0.8us |
| BUW12A SI-N 1000V 8A 125W 0.8us | BUW12F SI-N 850V 8A 34W 0.8us |
| BUW13 SI-N 850V 15A 175W 0.8us | BUW13A SI-N 1000V 15A 175W 0.8us |
| BUW23 SI-P 450V 10A 125W <300NS | BUW26 SI-N 800V 10A 125W 20MHz |
| BUW42 SI-P 400V 15A 150W | BUW48 SI-N 120V 30A 150W 1.5us |
| BUW49 SI-N 160V 30A 150W | BUW50 SI-N 250V 25A 150W TO-218 |
| BUW72 SI-N 450V 10A 100W | BUW81A N-DARL 800V 10A 80W |
| BUW84 SI-N 800V 2A 50W 0.4us | BUW85 SI-N 1000V 2A 50W 0.4us |
| BUX10 SI-N 160V 25A 150W 1.5us | BUX12 SI-N 300V 20A 150W |
| BUX13 SI-N 400V 15A 150W >8MHz | BUX20 SI-N 160V 50A 350W 1.5us |
| BUX22 SI-N 300V 40A 250W POWSWI | BUX23 SI-N 400/325V 30A 350W |
| BUX24 SI-N 450/400V 20A 350W >8 | BUX32B SI-N 1000V 8A 150W |
| BUX37 N-DARL 400V 15A 35W | BUX39 SI-N 120/90V 30A 120W 8MHz |
| BUX40 SI-N 160V 20A 120W 1.2us | BUX41 SI-N 250V 15A 120W |
| BUX41N SI-N 220/160V 18A 120W | BUX42 SI-N 300V 12A 120W |
| BUX48A SI-N 1000V 15A 175W 0.8us | BUX51 SI-N 300/200V 3.5A 10W >8 |
| BUX54 SI-N 450V 2A 10W >8MHz | BUX55 SI-N 450V 2A 10W 8MHz |
| BUX66 SI-P 200/150V 2A 35W >20MHz | BUX77 SI-N 100V 5A 40W >2.5MHz |
| BUX80 SI-N 800V 10A 100W | BUX81 SI-N 1000V 10A 100W |
| BUX82 SI-N 800V 6A 60W | BUX84 SI-N 800V 2A 40W 0.4us |
| BUX85 SI-N 1000V 2A 40W 0.4us | BUX85F SI-N 1000V 2A 18W 0.4us |
| BUX86P SI-N 800V 0.5A 20W 0.4us | BUX87 SI-N 1000V 0.5A 20W 0.4us |
| BUX87P SI-N 1000V 0.5A 20W 0.4us | BUX88 SI-N 1500V 12A 160W 7MHz |
| BUX98A SI-N 450V 30A 250W | BUX98C SI-N 1200V 30A 250W 5MHz |
| BUY18S SI-N 80/40V 10A 20W | BUY47 SI-N 150/120V 7A 10W 90MHz |
| BUY49P SI-N 250V 3A 10W | BUY49S SI-N 250V 3A 10W 50MHz |
| BUY69A SI-N 1000V 10A 100W 1us | BUY70A SI-N 1000/400V 10A 75W |
| BUY71 SI-N 2200V 2A 40W HORDEFL | BUY72 SI-N 280/200V 10A 60W |
| BUY89 SI-N 1500V 6A 80W | BUZ10 N-FET 50V 20A 80W 0.08R |
| BUZ100 N-FET 50V 60A 250W 0.18E | BUZ11 N-FET 50V 36A |
| BUZ11A N-FET 50V 27A 90W 0.055R | BUZ14 N-FET 50V 39A 125W |
| BUZ15 N-FET 50V 45A 125W | BUZ171 P-FET 50V 8A 40W 0.3R |
| BUZ21 N-FET 100V 21A | BUZ215 N-FET 500V 5A 75W <1E5 |
| BUZ22 N-FET 100V 34A 125W 0.055 | BUZ30A N-FET 200V 7A 75W |
| BUZ310 N-FET 1000V 2.5A 75W <5E | BUZ325 N-FET 400V 12.5A 125W <E3 |
| BUZ326 N-FET 400V 10.5A 125W | BUZ330 N-FET 500V 9.5A 125W 0E6 |
| BUZ332 N-FET 600V 8.5A 150W 0.8R | BUZ332A N-FET 600V 8A 150W 0.9E |
| BUZ338 N-FET 500V 13.5A 180W <E4 | BUZ341 N-FET 200V 33A 170W 0.07E |
| BUZ345 N-FET 100V 41A 150W <E045 | BUZ349 N-FET 100V 32A 125W |
| BUZ380 N-FET 1000V 5.5A 125W 140 | BUZ384 N-FET 500V 10.5A 125W |
| BUZ50A N-FET 1000V 2.5A 75W 5E | BUZ71 N-FET 50V 18A 80W 0.1R |
| BUZ71AF N-FET 50V 11A 35W 0.12R | BUZ72A N-FET 100V 11A |
| BUZ72AF N-FET 100V 10A 40W ISOLAT | BUZ73 N-FET 200V 7A 40W 0.4R |
| BUZ73A N-FET 200V 5.8A 40W 0.6R | BUZ90 N-FET 600V 4.5A 70W <1E6 |
| BUZ900 N-FET 160V 8A 125W | BUZ901 N-FET 200V 8A 125W |
| BUZ905 P-FET 160V 8A 125W | BUZ906 P-FET 200V 8A 125W |
| BUZ90A N-FET 600V 4A 75W 2R | BUZ90AF N-FET 600V 4.3A 75W |
| BUZ91A N-FET 600V 8A 150W 0.9R | BUZ93 N-FET 600V 3.6A 80W <2E5 |
| CA3018 DARLINGTON BJT ARRAY | D44H11 SI-N 80V 10A 50W 50MHz |
| D44H8 SI-N 60V 10A 50W | D45H11 SI-N 80V 10A 50W 0.5us |
| DTA114EK SI-P 50V 0.1A 0.2W 10K/10 | DTA114ES SI-P 50V 0.1A 10K/10KOHM |
| DTA114TL SI-P 50V 0.1A 10KOHM | DTA114YL SI-P 50V 0.1A 10K/47KOHM |
| DTA124ES SI-P 50V 0.1A 22K/22KOHM | DTA124XS SI-P 50V 0.1A 22K/47KOHM |
| DTA143EK SI-P 50V 0.1A 0.2W 47/47K | DTA143ES SI-P 50V 0.1A 4K7/4K7OHM |
| DTA144EK SI-P 50V 0.1A 0.2W 47K/47 | DTA144ES SI-P 50V 0.1A 47K/47K |
| DTA144TS SI-P 50V 0.1A 0.3W Rb=47K | DTC114ES SI-N 50V 0.1A 10K/10KOHM |
| DTC114TS SI-N 50V 0.1A 10K | DTC114YS SI-N 50V 0.1A 10K/47K |
| DTC124EK SI-N 50V 0.1A 0.2W 22/22K | DTC124ES SI-N 50V 0.1A 22K/22KOHM |
| DTC143EK SI-N 50V 0.1A 0.2W 4K7/4K | DTC143ES SI-N 50V 0.1A 4K7/4K7OHM |
| DTC143TS SI-N 50V 0.1A 4K7OHM | DTC143XS SI-N 50V 0.1A 0.3W 4.7K/1 |
| DTC144EK SI-N 50V 0.1A 0.2W 47/47K | DTC144ES SI-N 50V 0.1A 47K/47KOHM |
| DTC144EU SI-N 50V 0.1A 0.2W 47/47K | DTC144TS SI-N 50V 0.1A 0.3W 47KOhm |
| DTC144WS SI-N 50V 0.1A 0.2W 47/22K | ESM6045DV N-DARL+D 450V 84A 250W |
| FT5754M DARLINGTON ARRAY | FT5764M DARLINGTON ARRAY |
| GD243 GE-P 65V 3A 10W | GT20D101 N-IGBT 250V 20A 180W |
| GT20D201 P-IGBT 250V 20A 250W | H6N80 N-FET 800V 4.2A 170W 1E9 |
| HPA100R SI-N+D 1500V 10A 150W 0.2 | HPA150R SI-N+D 1500V 15A 180W 0.2 |
| IR2403 DARL.ARRAY 7x45V 0.4A | IR2422 7XDARLINGTON TRAN. ARRAY |
| IRF120 N-FET 100V 9.2A 60W <58/5 | IRF140 N-FET 100V 28A 150W 0E77 |
| IRF230 N-FET 200V 9A 75W <0E4 | IRF240 N-FET 200V 18A 125W |
| IRF250 N-FET 200V 30A 150W | IRF330 N-FET 400V 5.5A 75W <1E |
| IRF340 N-FET 400V 10A 125W <62/1 | IRF350 N-FET 400V 13A 150W 0.4E |
| IRF440 N-FET 500V 8A 125W <0E85 | IRF450 N-FET 500V 13A 150W |
| IRF520 N-FET 100V 10A 70W 0.27R | IRF530 N-FET 100V 16A 90W 0.16R |
| IRF540 N-FET 100V 28A 150W 0.077 | IRF630 N-FET 200V 9A 75W 0.4E |
| IRF640 N-FET 200V 18A 125W 0.18R | IRF644 N-FET 250V 14A 125W <E28 |
| IRF730 N-FET 400V 5.5A 100W 1.0R | IRF740 N-FET 400V 10A 125W 0.55R |
| IRF740F N-FET 400V 5.5A 40W <E55 | IRF820 N-FET 500V 3A 75W 3.0R |
| IRF830 N-FET 500V 4.5A 100W 1.5R | IRF830F N-FET 500V 3A 35W 1.5R |
| IRF840 N-FET 500V 4.5A 40W 0.85R | IRF840F N-FET 500V 4.5A 40W 0.85R |
| IRF9140 P-FET 100V 19A 125W | IRF9240 P-FET 200V 11A 125W <E5 |
| IRF9530 P-FET 100V 12A 88W 0.3R | IRF9540 P-FET 100V 19.0A 150W 0R2 |
| IRF9610 P-FET 200V 1.75A 20W 3R0 | IRF9620 P-FET 200V 3.5A 40W 1R5 |
| IRF9630 P-FET 200V 6.5A 75W 0R8 | IRF9640 P-FET 200V 11A 125W 0R5 |
| IRFBC30 N-FET 600V 3.9A 100W 2R2 | IRFBC40 N-FET 600V 6.2A 125W 1R2 |
| IRFBE30 N-FET 800V 4.1A 125W <3E | IRFD120 N-FET 100V 1.3A 1.3W <E27 |
| IRFD9120 P-FET 100V 1A 1.3W <E6 | IRFD9220 P-FET 200V 0.6A 1E5 1W <9 |
| IRFF120 N-FET 100V 6A 20W 0.3E | IRFP054 N-FET 60V 70A 230W <0E014 |
| IRFP064 N-FET 60V 70A 300W <E009 | IRFP140 N-FET 100V 31A 180W OE77 |
| IRFP150 N-FET 100V 40A 180W 0E55 | IRFP240 N-FET 200V 20A 150W 0E18 |
| IRFP250 N-FET 200V 33A 180W | IRFP340 N-FET 400V 11A 150W <E55 |
| IRFP350 N-FET 400V 18A 250W 0E3 | IRFP360 N-FET 400V 28A 410W 0.2E |
| IRFP450 N-FET 500V 14A 180W 0E4 | IRFP460 N-FET 500V 25A 410W OE27 |
| IRFP9140 P-FET 100V 19A 150W OE2 | IRFP9240 P-FET 200V 12A 150W |
| IRFPC40 N-FET 600V 6.8A 150W 1.2E | IRFPC50 N-FET 600V 13A 250W 0.60E |
| IRFPE40 N-FET 800V 5.4A 150W <2E | IRFPE50 N-FET 900V 7.8A 190W <1E2 |
| IRFPF40 N-FET 900V 4.7A 150W <2E5 | IRFPF50 N-FET 900V 6.7A 190W <1E6 |
| IRFR9024 P-FET 60V 9.6A 50W 0.28W | IRFZ20 N-FET 50V 15A 40W <120/70 |
| IRFZ44 N-FET 60V 46A 250W 0E028 | IRFZ48 N-FET 60V 50A 250W 0.018E |
| ITT9013G SI-N 30V 0.5A 100MHz | J111 N-FET 40V 50mA 0.4W 30E |
| J300 N-FET 25V 6mA 0.35W | J309 N-FET 25V 30mA Up<4V VHF |
| J310 N-FET 25V 60mA Up<6.5V VH | KSA708 SI-N 80V 0.7A 0.8W 50MHz |
| KSA733 SI-P 60V 0.15A 0.25W 50MHz | KSC2316 SI-N 120V 0.8A 0.9W 120MHz |
| KSC2328A SI-N 30V 2A 1W 120MHz | KSC2330 SI-N 300V 0.1A 50MHz |
| KSC2331 SI-N 80V 0.7A 1W 30MHz | KTA1273 SI-P 30V 2A 1W 120MHz |
| KTC3198 SI-N 60V 0.15A 0.4W 130MHz | KTC9012 SI-P 30V 0.5A 0.625W |
| KTC9013 SI-N 30V 0.5A 0.625W | KTC9014 SI-N 50V 0.15A 0.625W |
| KTC9015 SI-P 50V 0.15A 0.625W | KTC9018 SI-N 30V 20mA 0.2W 500MHz |
| KTD1351 SI-N 60V 3A 30W 3MHz | LM394CH SUPERMATCH TRANS.PR. |
| LM394H SUPERMATCH TRANS.PR. | LM395T BLOWOUT RESIST. TRANSISTO |
| M54661P 4xTRANS.ARRAY+DIODE 1.5A | MAT02FH 2xSI-N 40V 20mA 0.5W 450MHz |
| MGF1302 N-FET 6V 0.1A 0.3W 4GHz | MJ10001 N-DARL+D 500V 20A 175W B> |
| MJ10005 N-DARL+D 500/400V 20A 175 | MJ1001 N-DARL 80V 8A 90W |
| MJ10012 N-DARL+D 600V 10A 175W | MJ10016 N-DARL+D 500V 50A 250W 1us |
| MJ11015 P-DARL 120V 30A 200W | MJ11016 N-DARL 120V 30A 200W |
| MJ11032 N-DARL 120V 50A 300W | MJ11033 P-DARL 120V 50A 300W |
| MJ15003 SI-N 140V 20A 250W 3MHz | MJ15004 SI-P 140V 20A 250W 3MHz |
| MJ15015 SI-N 120V 15A 180W 0.8MHz | MJ15016 SI-P 120V 15A 180W 0.8MHz |
| MJ15022 SI-N 350/200V 16A 250W | MJ15023 SI-P 350V 16A 250W 4MHz |
| MJ15024 SI-N 250V 16A 250W | MJ15025 SI-P 400V 16A 250W 4MHz |
| MJ16018 SI-N 1500V 10A 175W | MJ2501 P-DARL 80V 10A 150W |
| MJ2955 SI-P 100V 15A 150W 4MHz | MJ3001 N-DARL 80V 10A 150W |
| MJ4032 P-DARL 100V 10A 150W | MJ4035 N-DARL 100V 16A 150W |
| MJ413 SI-N 400V 10A 125W > 2.5MHz | MJ4502 SI-P 100V 30A 200W |
| MJ802 SI-N 90V 30A 200W | MJE13004 SI-N 300V 4A 75W TO220 |
| MJE13005 SI-N 300V 8A 75W | MJE13005 SI-N 300V 8A 75W |
| MJE13007 SI-N 400V 8A 80W | MJE13009 SI-N 400V 12A 100W |
| MJE15030 SI-N 150V 8A 50W 30MHz | MJE15031 SI-P 150V 8A 50W 30MHz |
| MJE18004 SI-N 450V 5A 100W 13MHz | MJE18006 SI-N 450V 6A 100W 14MHz |
| MJE18008 SI-N 450V 8A 125W 0.3US | MJE210 SI-P 40V 5A 15W >65MHz |
| MJE243 SI-N 100V 4A 15W >40MHz | MJE253 SI-P 100V 4A 15W >40MHz |
| MJE270 N-DARL 100V 2A 15W >16MHz | MJE271 P-DARL 100V 2A 15W B>1K5 |
| MJE2955T SI-P 70V 10A 90W AFPOWER | MJE3055T SI-N 70V 10A 90W AFPOW. |
| MJE340 SI-N 300V 0.5A 20W VIDPOW | MJE350 SI-P 300V 0.5A 20W VIDPOW |
| MJE5850 SI-P 350/300V 8A 80W | MJE800 N-DARL+D 60V 4A 40W B>750 |
| MJE8502 SI-N 700V 5A 80W B>750 | MJF18004 SI-N 450V 5A 35W 13MHz |
| MJF18008 SI-N 450V 8A 45W 0.3us | MJF18204 SI-N 600V 5A 35W 13MHz |
| MJW16018 SI-P 800V 10A 150W 3MHz | MJW16206 SI-N 1200V 12A 150W 3MHz |
| MJW16212 SI-N 650V 10A 150W | MPF102 N-FET 25V 2mA Up<8V |
| MPS3640 SI-P 12V 80mA 635mW 500MHz | MPSA06 SI-N 80V 0.5A 0.625W DRIV |
| MPSA10 SI-N 40V 0.1A 0.21W 50MHz | MPSA12 N-DARL 20V 0.5A 0.625W |
| MPSA14 SI-N 30V 0.5A 0.625W | MPSA18 SI-N 45V 0.2A 625mW 100MHz |
| MPSA42 SI-N 300V 0.5A 0.625W | MPSA44 SI-N 500V 0.3A 625mW 20MHz |
| MPSA56 SI-P 80V 0.5A 0.625W DRIV | MPSA70 SI-P 40V 0.1A 0.35W >125MHz |
| MPSA92 SI-P 300V 0.5A 0.625W | MPSH10 SI-N 25V 40mA 0.35W 650MHz |
| MRF237 SI-N 36V 0.6A 4W 174MHz | MRF455 SI-N 36V 15A 60W 30MHz |
| MRF475 SI-N 20V 4A 4W 50MHz | ON4359 N-DARL+D 120V 4A 40W >10MHz |
| P6N60 N-FET 600V 6A 125W 1E8 | PH2222A SI-N 75V 0.8A 0.5W PLASTI |
| PH2369 SI-N 15V 0.5A 0.5W 12/18ns | PN2222A SI-N 75V 0.8A 0.5W PLASTI |
| PN2907 SI-P 40V 0.6A 0.4W PLASTI | PN2907A SI-P 60V 0.6A 0.4W PLASTI |
| PN3563 SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz | PN3638 SI-P 25V 0.5A 0.625W 100MHz |
| R1004 SI-N 50V 0.1A 47K/47K | RFP40N10 N-FET 100V 40A 160W 0.04E |
| S175 RF PWR AMP TRANSIST0R | S1854 DRIVER STAGE 112.5/117.5V |
| S2000AF SI-N 1500V 8A 50W 0.7us | S2000N SI-N 1500V 8A 50W 0.7us |
| S2055N SI-N+D 1500V 8A 50W 0.3us | S2530A SI-N 1000V 10A 100W |
| SGSF313 SI-N 450V 7A 70W 0.3us | SGSF313XI SI-N 1000V 5A 25W 0.3us |
| SGSF344 SI-N 600V 7A 85W | SGSF445 SI-N 600V 7A 95W |
| SGSF464 SI-N 600V 10A 140W | SGSIF344 SI-N 600V 7A 35W |
| SGSIF444 SI-N 600V 7A 55W | SLA4061 N-DARL 120V 5A 25W POWER |
| SLA4390 DARLINGTON ARRAY | SS8050 SI-N 40V 1.5A 1W 100MHz |
| SS8550 SI-P 40V 1.5A 1W 100MHz | SSM2210P 2xSI-N 40V 20mA 0.5W 200MHz |
| SSM2220P 2xSI-P 36V 20mA 0.5W 190MHz | STA301A N-ARRAY 3x60V 4A B>1K |
| STA341M P/N-ARRAY 30V 1A B>100 | STA401A N-ARRAY 4x60V 4A B>1K |
| STA402A P-ARRAY 4x50V 4A B>1K | STA403A N-ARRAY 4x100V 4A B>1K |
| STA434A P/N-ARRAY 2*60V 4A 20W B> | STA441C N-ARRAY 4x160V 1.5A B>40 |
| STA451C P/N-ARRAY 2x60V 3A B>40 | STA471A N-ARRAY 4x60V 2A B>2K |
| STA8012 TRANSISTOR ARRAY | STA901M TRANSISTOR ARRAY |
| STP3NA60 N-FET 600V 2.9A 80W <4E | STP3NA60F N-FET 600V 2.1A 40W <4E |
| STP4NA60 N-FET 600V 4.3A 100W <2E2 | STP4NA60F N-FET 600V 2.7A 40W <2E2 |
| STP4NA80 N-FET 800V 4A 110W <3E | STP4NA80F N-FET 800V 2.5A 45W <3E |
| STW15NA50 N-FET 500V 14.6A 190W 0.0 | SUP70N06-14 N-FET 60V 70A 142W 0.014E |
| THD200FI SI-N 1500V 10A 60W | TIP102 N-DARL 100V 8A 80W |
| TIP107 P-DARL 100V 15A 80W | TIP112 N-DARL 100V 2A 50W |
| TIP117 P-DARL 100V 2A 50W | TIP122 N-DARL 100V 5A 65W |
| TIP127 P-DARL 100V 5A 65W | TIP132 N-DARL 100V 8A 70W |
| TIP137 P-DARL 100V 8A 70W | TIP142 N-DARL 100V 10A 125W |
| TIP142T N-DARL 100V 10A 80W | TIP147 P-DARL+D 100V 10A 125W |
| TIP152 N-DARL+D 400/400V 7A 80W | TIP162 N-DARL 380V 10A 3W |
| TIP2955 SI-P 100V 15A 90W NF/S-L | TIP29E SI-N 180V 2A 30W >3MHz |
| TIP3055 SI-N 100V 15A 90W NF/S-L | TIP33C SI-N 115V 10A 80W |
| TIP34C SI-P 100V 10A 80W 3MHz | TIP35C SI-N 100V 25A 125W 3MHz |
| TIP36C SI-P 100V 25A 125W 3MHz | TIP41C SI-N 100V 6A 65W 3MHz |
| TIP42C SI-P 140V 6A 65W | TIP50 SI-N 400V 1A 40W 2us |
| TIP54 SI-N 500V 3A 100W >2.5MHz | TIPL760 SI-N 850/400V 4A 75W |
| TIPL760A SI-N 100V 4A 80W 12MHz | TIPL761A SI-N 1000V 4A 100W |
| TIPL762A SI-N 800V 6A 120W POWER | TIPL763A SI-N 1000V 8A 120W 8MHz |
| TIPL790A SI-N 150V 10A 70W 10MHz | TIPL791A SI-N 450V 4A 75W |
| U440 2xN-FET 25V 30mA 0.35W | UPA63H 2xN-FET 60V Idss>20mA 0.5 |
| UPA81C N-ARRAY 8x40V 0.4A B>1K | VN10KM N-FET 60V 0.31A 5E Up<2.5 |
| VN66AFD N-FET 60V 2A 12W 3E Up<2. | VN88AFD N-FET 80V 1.3A 20W Up<2.5 |
| ZTX213 SI-P 45V 0.2A 0.3W 350MHz | ZTX342 SI-N 120V 0.1A 0.3W |
| ZTX450 SI-N 60V 1A 1W 150MHz | ZTX550 SI-P 60V 1A 1W >150MHz |
| ZTX653 SI-N 120V 2A 1W >140MHz | ZTX753 SI-P 120V 2A 1W TO92 |
| ZTX753M1TA SI-P 120V 2A 1W |  |